## Slide 1: Organisatorisches
Informationen über die Mailingliste
http://lists.darc.de/mailman/listinfo/lizkurs_c18
Webseite Ortsverband München-Süd
http://www.darc.de/c/18
Gesammelte Infos:
http://wiki.muc.ccc.de/afu-kurs
Nächster Termin: Mi, 18. Dezember 19 Uhr lokal
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: <number>

## Slide 2
Was machen wir heute?
 Funkausbreitung auf VHF/UHF, Betriebstechnik, „Spielarten“
Gesetze, Vorschriften, Regelungen
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Was kann man auf VHF / UHF so machen?
<number>

## Slide 3
1,800 MHz bis 30,000 MHz
Ionosphäre entsteht durch Sonne
Reflexionen in der Ionosphäre und an der Erdoberfläche
Reichweite: weltweit
Ausbreitung tageszeit- abhängig/sonnenabhängig
Verbindung von Konstanz (Station 1), München (Station 3) und Amerika (Station 2) möglich!
<number>
Ausbreitung: Kurzwelle
Notes: <number>
=> SIEHE FOLIE!
Wer kennt diese Frequenzen?
Einordnung: Mittelwelle 0,500-1,800 MHz Radio: Beromünster (europaweit empfangbar)
Kurzwelle 1,800-30,000 MHz Radio: Deutsche Welle (welltweit empfangbar)
Ultrakurzwelle 50,000-1000,000 MHz Radio: Lokale Radiosender, FM4, BR3 (regional empfangbar)
Station 1 : Konstanz
Station 2 : Amerika
Station 3 : München
Viele Wellen können sich überlagern, dadurch flächendeckend alle Stationen erreichbar.

## Slide 4: Ausbreitung: Ultrakurzwelle
50,000 MHz bis 1000,000 MHz
Durchdringen die Ionosphäre
Lichtähnliche, geradlinige Ausbreitung
Reichweite: nur regional
Reichweitenerhöhung durch Relaisstationen/Repeater
<number>
Notes: <number>
Ultrakurzwelle 50,000-1000,000 MHz Radio: Radio7, FM4, SWR (regional empfangbar)
Station 1 : Konstanz
Station 2 : Amerika
Station 3 : München
Hohe Frequenzengehen in den Weltraum. Satellitenfernsehen ist ebenfalls im hohen Frequenzbereich (12 GHz)
Dadurch Verbindung Konstanz (Station 1) – München (Station 3) möglich
Amerika (Station 2) nicht mehr erreichbar
Repeater = Wiederholer, empfängt auf einer Frequenz und sendet das empfangene auf einer anderen Frequenz wieder aus.

## Slide 5: Relais?
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Band | Ausgabe (in DL) | Ablage (in DL)
10m | 29,660 – 29,690 MHz | -100 kHz
2m | 145,600 – 145,7875 MHz | -600 kHz
70cm | 438,550 – 438,6375 MHz (Multimode) 438,650 – 439,4250 MHz (FM) | - 7,6 MHz
23cm | ~1270 MHz (Bandplan!) | -/+ 28 MHz
Auftastung mit 1750 Hz Ton (Pfeifen / Taste)
POCSAG - 439,9875 MHz
Relaisliste:
10m, 2m
70cm
23cm / DSTAR
Notes: Eingabe / Ausgabe in DEUTSCHLAND (Ablage / SHIFT)
RX: Receive / TX: Transmit
Relais: „empfängt auf der Eingabefrequenz und sendet auf einer Ausgabefrequenz.“ (BE401)
Länderabhängig => Relaislisten !
Weitere Funkdienste usw.
23cm - Irgendwo zw. 1240 und 1300 MHz  | Bandplan!
Klasse E: kein 23cm erlaubt (Ende 2013)
1750 Hz / Subton (CTCSS) zum „Auftasten“
<number>

## Slide 6
Mögliche Relais in der Umgebung:
DIGITAL / ANALOG (FM)
  Olympiaturm,
  DB0EL 439,275 MHz (70 cm)
  439,575 MHz (D-Star)
  1298,200 MHz (23cm)
DB0TVM (ATV)
10,194 & 24,120 GHz
Zugspitze, DB0ZU 145,725 MHz (2 m) 438,850 MHz (70 cm)
1298,60 MHz
Relais?
Säntis 
Quelle: http://www.alximedia.de/df2nu/images/olyturm2a.jpg
Notes: <number>
Frequenzmodulation deutlicher, natürlicher Klang, ist einfach zu verstehen
Frequenzraster muss genau eingehalten werden - 25 kHz oder 12,5 kHz
Rainer_ Wenn eine Linkstation jedoch automatisch und unbeaufsichtigt betrieben wird, ist gemäß § 13 AFuV vom 15.02.05 eine Lizenz als automatische Amateurfunkstelle im Sinne dieser Verordnung einzuholen. Auf Antrag werden hierfür spezielle Calls (DM0 und DO0) zugeteilt. Es müssen alle Obliegenheiten wie für Relaisfunkstellen üblich eingehalten werden.
Rufzeichen!

## Slide 7: Simplex
Bandplan FM Simplex:
2-m-Band: 145,206 bis 145,594 MHz
70-cm-Band: 430,0125 – 430,3875 MHz 433,050 – 434,775 MHz ( auch ISM )
Anruffrequenzen: 145,500 MHz (FM, mobil), OV-Frequenzen, weiter für diverse Aktivitätszentren ( z.B. 144,300 MHz für simplex - SSB)
Lokale Gesprächsrunden, meist nach Feierabend.
Bandpläne: z.B. von http://www.darc.de/referate/vus/bandplaene/
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Im Bandplan : Simplexfrequenzbereiche – gedacht für direkten Funkverkehr zw. Funkamateuren.
FM: grob 12 kHz -> 12.5 kHz „Raster“
Merken:
2m: 145,200 bis 145,600 Mhz abzgl. Bandbreite (sonst außerhalb der erlaubten Frequenz) -> halber Kanal Abstand
70cm:430,000-430,400 MHz & 433,050 – 434,775 MHz (mit ISM)
Anruffrequenzen oder Aktivitätszentren SIEHE BANDPLÄNE
Außerdem: Ortsverband-Frequenzen
PRAXIS: Nicht unbedingt CQ – einfach: „Hier ist DO1ABC.“
--------------------
„Allgemeiner Anruf von DO1ABC“ -> PTT loslassen
"DO1ABC mit einer Frage" und lassen die PTT direkt wieder los.
Hat Sie der andere gehört, wird er sofort darauf reagieren und eventuell fragen: "Wer war da gerade? Bitte schön!" Nun sind Sie an der Reihe. Halten Sie Ihren ersten Durchgang sehr kurz, etwa so: "Hier ist Ralf aus Düsseldorf. Ich habe am Freitag meine Lizenz gemacht und möchte gern einmal wissen, wie ich heraus komme. Mein Rufzeichen ist (nun langsam buchstabieren!) Delta Oscar 1 Alfa Bravo Charlie."
Alle auf der Frequenz befindlichen Stationen werden Ihnen der Reihe nach sagen, wie man Sie empfangen kann. In FM hat man selten ein S-Meter zur Verfügung oder es sagt nicht viel aus. Man wird Ihnen nur sagen, dass man Sie hier recht gut oder nur schwach mit Rauschen empfangen kann.
Wenn Sie dann wieder aufgefordert werden zu senden, sollten Sie alle Rufzeichen und die zugehörigen Namen nennen können (ablesen vom Zettel) und auch den einzelnen Stationen sagen, wie Sie diese hören. Wenn Sie einzelne Namen zu den Rufzeichen nicht zuordnen können, weil es beim ersten Mal doch viel zu schnell ging, fragen Sie nach!
Stellen Sie kurz Ihre Funkstation vor (zum Beispiel "Ich verwende hier einen 10-Watt-Sender an einer Groundplane) und sagen Sie, in welchem Ortsteil der Stadt Sie wohnen, damit die anderen einschätzen können, ob Sie für die Entfernung gut oder weniger gut ankommen.
Zur Verabschiedung bedankt man sich für die Unterhaltung und fragt vielleicht noch, ob man sich morgen eventuell mal wieder in dieser netten Runde melden darf und sagt nicht etwa "danke fürs QSO mit vielen 73, 55 und sonstigen Zahlen". Sprechen Sie ganz natürlich wie mit anderen guten Bekannten.
<number>

## Slide 8: Tropo DX
Inversionen
Reichweiten auf 2m, 70cm, 23 cm betragen bis 1000 km
[meist im Frühherbst]
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
BC207 Sie möchten im 2-m-Band ein SSB-QSO führen. Wie verhalten Sie sich?
Ich suche eine freie Frequenz in dem nach den IARU-Bandplänen für SSB empfohlenen Frequenzbereich im 2-m-Band und rufe „CQ“.
Notes: Entwicklung z.B. [Westdeutschland -> Polen -> Schweden -> Norwegen]
Manchmal wie Pile-Up auf Kurzwelle bei Überreichweiten auf den Anruffrequenzen (+/- khz)
möglichst vielen Verbindung ermöglichen
Es wird nur Rapport, Locator, evtl. Namen ausgetauscht.
<number>

## Slide 9: Aurora borealis
Polarlichter, meist im
Sonnenfleckenmaximum
Reflexionen im VHF Bereich (50 MHz / 144 MHz)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
BE212 Woran können Sie als Funkamateur eine Aurora-Verbindung erkennen?
Die Verbindung kann durch Reflexion von Funkwellen an polaren Nordlichtern zustande gekommen sein, wenn die empfangenen Signale sehr rau (verrauscht und verbrummt) sind und die Antennenrichtung meist nicht mit der direkten Richtung zur Gegenstation übereinstimmt.
Notes: Aurora-Verbindung:
„durch Reflexion von Ultrakurzwellen an polaren Nordlichtern“
(Reflexion an polaren Ionisationserscheinungen)
Meist verrauscht und verbrummt (vgl. RSA <- keine Tonbewertung)
Sprechfunk kaum möglich
Antennenrichtung nicht direkt (da Reflexion), sondern auf reflektierende Schicht [DL => +/- 30 Grad]
<number>

## Slide 10: Sporadic E
Sporadisch => stark ionisiert
[Juni / Juli]
ES-Schicht: 10 mal 10 km
Stark schwankend
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
BE211 Was meint ein Funkamateur damit, wenn er angibt, dass auf dem 2-m-Band „Sporadic-E-Bedingungen“ herrschen? Er meint damit, dass derzeit
Stationen aus Entfernungen von 1000 bis 2000 km zu hören sind, die über Reflexionen an der sporadischen E-Schicht empfangen werden.
Notes: Kurz halten !
=> sehr kurzer Zeitraum
=> Räumlich begrenzt
Meist nur Rapport (59 ) und Locator übermittelt.
ENTSTEHUNG: noch nicht endgültig geklärt <-> Ionisation durch Sonne.
<number>

## Slide 11: Meteorscatter (MS)
Metoritenströme  Hinterlassen ionisierte Wolken
Ca. 100 km Höhe
Lebensdauer:
Sekundenbruchteile (Ping) bis wenige Sekunden (Burst)
Anwendung:
„MS-High-Speed-Telegrafie“ -> Tempi von > 1000 BPM
Heutzutage meist FSK441 (siehe Kapitel „Digimodes“)
In SSB-Telefonie (sehr schnell gesprochen):
Aktivitätszentrum: 144,200 MHz
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: > 1000 Buchstaben pro Minute
<number>

## Slide 12: EME
Erde-Mond-Erde als Reflektor
Mondoberfläche
Sehr hohe Strahlungsleistung
Gesamte Antennenergie => Mond ( ca. 0.5° von Erde )
Reflexion: ca. 10 %, diffus!
Mond  Erde: ca 2% => sehr geringe Energien => Antennen mit guten Gewinn (Gestockte Langyagiantennen)
Digital: JT65 , ca. 20 dB Gewinn,
Dennoch 100 Watt und 15 Element Antenne!
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Wo sonst noch im Himmel reflektiert?
– Z.B. Sonnenlicht? Richtig am Mond.
JT65
<number>

## Slide 13: EME (2)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Mehr: http://www.vhfdx.de/gallery.htm
OZ1HNE
Notes: Faszinierende Antennenanlagen,
manchmal ist das Haus kleiner als die Antenne 
OZ:  Welches Land?
(Dänemark)
<number>

## Slide 14: EME (2)
Mehr: http://www.vhfdx.de/gallery.htm
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
OZ1HNE
http://cluster.f5len.org/atlas/cartes/OZ.png
Notes: Faszinierende Antennenanlagen
OZ: Dänemark
<number>

## Slide 15: ARTOB
ARTOB = amateur radio transponder on baloon
Transponder (Umsetzer) bis auf 30 km Höhe
Kurze Gesprächsdauer!
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
SSTV-Ballon des Ortsverband Taubertal-Mitte P56 vom 27.06.08
Notes: Meist danach gepeilt (Nutzlast!)
Schöne Videos von ‚STRATOSPHÄRE‘ (zw. 15 und 50 km ).
(Stratosphärenballons mit Amateurfunknutzlast)
<number>

## Slide 16: Transponder
Linearumsetzer, meist breites Frequenzband
z.B. TX auf 23cm und RX auf 70cm
Keine Station sollte übermäßigen Pegel besitzen.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Linearumsetzer: Mehrere Stationen gleichzeitig
Duplex!
<-> gegen hohen Pegel: Signalisierung, sonst genotched.
<number>

## Slide 17: Satellitenfunkbetrieb – 1/3
Eigene Amateurfunksatelliten:
OSCAR = „Orbital Satellite Carrying Amateur Radio“
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
9. März 1965 - erster funktionsfähiger Kommunikationssatellit der Funkamateure, vier Wochen vor dem ersten kommerziellen Satelliten
Seit dem sind eine Reihe weiterer OSCARs (Orbital Satellite Carrying Amateur Radio) gestartet
Inzwischen mehr als 70 Satelliten
Bis heute sind noch immer Satelliten der ersten Generation in Betrieb
Notes: OSCAR – kein Vorname, sondern
„Orbital Satellite Carrying Amateur Radio“
OSCAR 1 – Dez 1961 mit Discovery 36 gestartet
niedrige Elliptische Umlaufbahn (ca. 250km – 500 km)
Kennung mit wenigen 100 mW im 2-m-Band
Zahlreiche Beobachtungen
OSCAR 10 – 1983:  weiter [!]
<number>

## Slide 18: Satellitenfunkbetrieb – 1/3
9. März 1965 - erster funktionsfähiger Kommunikationssatellit der Funkamateure, vier Wochen vor dem ersten kommerziellen Satelliten
Seit dem sind eine Reihe weiterer OSCARs (Orbital Satellite Carrying Amateur Radio) gestartet
Inzwischen mehr als 70 Satelliten
Bis heute sind noch immer Satelliten der ersten Generation in Betrieb
Eigene Amateurfunksatelliten:
OSCAR = „Orbital Satellite Carrying Amateur Radio“
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: OSCAR 10 – 1983: [BILD !]
Phase 3 -> hochfliegende Satelliten
Apogäum (erdfernster Punkt: ca. 35000 km => etwa 50% der Erde bestrahlbar)
OSCAR 13:
Beginn der Phase 3 D – Änderung der Originalumlaufbahn
<number>

## Slide 19: ARISS – Amateur Radio on International Space Station
Wo ist die höchstgelegene bemannte Amateurfunkstation? Richtig ca. 380 km über der Erde an Bord der Internationalen Raumstation ISS
NEWS: Susan Helms, KC7NHZ
German School Contact Successful ARISS Students from Erweiterte Realschule Weiskirchen in Weiskirchen, Saarland, Germany participated in an Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) contact on Saturday, May 5. Eighteen students posed one question each to Sunita Williams, KD5PLB, as 50 people gathered around the group to listen in. Two newspapers, “Saarbrücker Zeitung” and “Hochwald Rundschau,” covered the event.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Hier Bild von ISS <-> Schulkontakt (vgl. Einführungsveranstaltung)
<number>

## Slide 20: Satellitenfunkbetrieb 2/3
BC218 In welchen Bereichen des 2-m- und 70-cm-Bandes arbeiten Amateurfunksatelliten?
Im 2-m-Band auf 145,800-146,000 MHz, im 70-cm-Band auf 435,000-438,000 MHz
__________________________________________
Anmerkung: Dopplerkorrektur meist durch den Funkamateur erforderlich.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Man sendet meist 70cm nach „oben“ (Uplink), empfängt im 2m-Band (Downlink).
Andere: 23cm-Band für Uplink, 70cm-Band für den Downlink
<number>

## Slide 21: Satellitenfunkbetrieb 3/3
Begriffe (BC408):
Der Transponderfahrplan eines Satelliten gibt an, wann und über welchen Transponder Funkbetrieb abgewickelt werden kann. (vgl. http://amsat.org)
Begriffe: (BE411)
OSCAR: Umlaufender Satellit, der Amateurfunktechnik beinhaltet.
Uplink: Senderichtung von der Erde zum Satelliten
Downlink: Senderichtung vom Satelliten zur Erde
Azimut / Elevation: Horizontale / vertikale Winkelangaben
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Transponderfahrplan:
Welche Satelliten in welchem Modus aktiv. Z.B. auf www.amsat.de
OSCAR: Umlaufender Satellit [!]
Nicht geostationär
Azimuth („Kompassrichtung“)
Elevation („Erhebung“)
<number>

## Slide 22: Echolink
Seit 2002: Relais mit Echolink-Anschluss (-R), Link (-L)
Linkknoten meist über Internet oder HAMNET weltweit vernetzt
Steuerung mit DTMF (Tonwählverfahren): Ziffern - Nodenummer, * - Stationsinfo, # - Trennung
Alternativ: Direkteinstieg mit PC oder Smartphone ( DEMO)
Software: EchoLink (Windows), SvxLink, CQiNet, Echomac
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Quelle: dj4uf.de
Notes: Weitere „Spielart“ – Art VoIP
seit 2002
Echolink Anbindung
Entwickelt von Jonathan Taylor (K1RFD – aus USA!)
DAVOR. meist nur einzelne Linkstrecken zwischen vereinzelten Relais (Repeatern).
Steuerung mit DTMF (Tonwahlverfahren Telefon)
Einstieg über Relais mit Echolinkanbindung, Direktfrequenz für Echolink oder (direkt über Software <.> Amateurfunk)
Software: Windows XP (oder besser) , d.h. Linux, Android, iOS,…
########################################
Über Link oder Relais:
########################################
* Als erstes - nicht zwingend notwendig – kann eine Stationsinfo über die Echolinkanbindung mit der * Taste geholt werden. => Ist Echolink aktiv? Meist deaktiviert  [nicht auf allen Einstiegspunkten aktiv]
* Jetzt kann die Echolinkverbindung durch die Eingabe der Nodenummer (mit den DTMF-Tönen) hergestellt werden.
=> Sendetaste -> gibt die Nodenummer einfach über die Tastatur ein (Funkgerät muss DTMF unterstützen <-> Alternativ: Tongenerator) Danach können drei Dinge passieren:
1. entweder tut sich gar nichts
2. es erfolgt eine Fehlermeldung: "Not found" (Englisch: Nicht gefunden), wenn die Nodenummer nicht bekannt ist
3. ODER es kommt bei Erfolg eine Meldung "Connecting to ..." (Verbinde zu), gefolgt von "Connected" (Verbunden)
* Wieder Sendetaste -> Dann kann zum Beispiel ein CQ-Ruf gestartet werden.
* IM ANSCHLUSS: Nach QSO sollte die Echolinkverbindung unbedingt wieder getrennt werden. Die Trennung erfolgt mit der # Taste.
########################################
-----------------------------------------
DEMO:
1) Alt+F11 (Statistik) => User / Repeater /Links
2) CONNECT TO: # Nodenummer 9999 (Echolink Testserver)
3) Space
4) Wieder trennen
Über Software: Automatische Ansage des eigenen Rufzeichens.
-----------------------------------------
=> NUTZUNG NUR MIT REGISTRIERUNG UND FREISCHALTUNG!
<number>

## Slide 23: Funkbaken im VHF/UHF-Bereich
Baken senden auf 2m und 70cm in folgenden Bereichen:
VHF: 144,400 - 144,490 MHz
UHF : 432,800 - 432,990 MHz
Baken sind anmeldepflichtig!
_____________________________________________________
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
BE403 Geben Sie die richtige Weiterführung an: Eine Amateurfunkbake ist eine Amateurfunkstelle
bei der mit besonderer Zulassung auf einer festen Frequenz an einem festgelegten Standort ein Amateurfunksender betrieben wird.
Notes: PRAKTISCHER TEST:
Ausbreitungsbedingungen VHF / UHF
Hier nicht senden, nur empfangen!
Zuteilung automatische Station mit Rufzeichen! usw.
<number>

## Slide 24
ECHOLINK  hier klicken
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: LiveDemo <-> Software
-----------------------------------------
DEMO: Alt+F11 (Statistik)
<number>

## Slide 25
Was machen wir heute sonst noch?
Funkausbreitung auf VHF/UHF, Betriebstechnik, „Spielarten“
 Gesetze, Vorschriften, Regelungen
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
5min Pause
Notes: Was kann man auf VHF / UHF so machen?
<number>

## Slide 26: Gesetze, Vorschriften, Regelungen
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Voraussichtlich am 22.01. (EMV, Störungen und Sicherheit)
Notes: Einige von den vor allem für die Prüfung wichtigen Gesetzen, Vorschriften und Regelungen sollen angesprochen werden.
Meist im Amtsdeutsch geschrieben.
# Relevant:
RadioRegulations (Vollzugsordnung für Funk)
Weitere Gesetze: AFuG, AFuV, FTEG, TKG [wichtigsten]
BEMFV EMVG => im Kapitel zur Elektromagnetischen Verträglichkeit und EMV in der Umwelt [22.01]
<number>

## Slide 27: Gesetze, Vorschriften, Regelungen
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Vergleich „Funkbetrieb im Ausland“ [B/V 07] vom 02.10.
Notes: CEPT REC  WER KENNT DIE NOCH?
T/R 61-01
T/R 61-02
ECC RECT
ECC (05)06
------------------------------------------------------------------------------------------------
ERC Report 32: Cept-Novice-Amateurfunkzeugnis ( = Klasse E in Deutschland)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerklasse (unter Klasse E) geplant
Draft ECC Report 89 (Klasse K – in Deutschland vorerst nicht umgesetzt)
<number>

## Slide 28: Wiederholung: Radio Regulations (RR)
Von ITU (International Telecommunication Union) =>
Deutsches Recht: Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk)
Gelten für alle Funkdienste.
Der Amateurfunkdienst ist in den RR der ITU definiert (vgl. VA101 / VA303): „Der Amateurfunkdienst dient zur eigenen Ausbildung, für den Funkverkehr der Funkamateure untereinander und für technische Studien.“ (VA102)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: ITU, VO Funk
Alle Funkdienste
VIELE DEFINITIONEN (wie die ganze Gesetzeskunde)
#1 Definition: Amateurfunkdienst (WICHTIG !)
Zur eigenen Ausbildung
Funkverkehr der Funkamateure untereinander
Technische Studien
<number>

## Slide 29: Frage in der Gesetzeskunde (VA104)
Welche Aussage über Funkamateure enthält die Begriffsbestimmung des Amateurfunkdienstes in den Radio Regulations (VO Funk)?
Funkamateure sind ordnungsgemäß ermächtigte Personen, die sich mit der Funktechnik aus rein persönlicher Neigung und nicht aus geldlichem Interesse befassen.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: FRAGE !
 Definition: Funkamateur
<number>

## Slide 30: Frage in der Gesetzeskunde (VA103)
Wozu dient der Amateurfunkdienst über Satelliten nach dem Wortlaut seiner internationalen Begriffs-bestimmung in den Radio Regulations (VO Funk)?
Der Amateurfunkdienst über Satelliten dient den gleichen Zwecken wie der Amateurfunkdienst, wobei Weltraum- funkstellen auf Erdsatelliten benutzt werden.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: In den RadioRegulations wurde der terrestrische Funkdienst mit dem Funkdienst über Satelliten zusammengefasst (beim Amateurfunk keinen generellen Unterschied).
<number>

## Slide 31: Amateurfunkgesetz (AFuG) – 1
Ursprünglich aus dem Jahr 1949.
Anschließend neu gefasst und 1997 vom Bundestag beschlossen.
Vollständiger Text => Fragenkatalog Anhang 8.
WICHTIG: Das Gesetz über den Amateurfunk bildet die Rechtsgrundlage für den Amateurfunkdienst in Deutschland. (VC101) Es regelt die Voraussetzungen und die Bedingungen für die Teilnahme am Amateurfunkdienst. (VC102)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Siehe Folie 
<number>

## Slide 32: Amateurfunkgesetz (AFuG) – 2
=> Kontrolle der Amateurfunkangelegenheiten
(kurz: BNetzA – früher war es die RegTP)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
VC103 Welche Behörde nimmt die Aufgaben und Befugnisse in Deutschland wahr, die sich aus dem Amateurfunkgesetz (AFuG) und der Amateurfunkverordnung (AFuV) ergeben?
Notes: Bundesnetzagentur: Regulierungsbehörde
Vollständiger Name – Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
(Sitz in Bonn, BNetzA)
Früher: Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP bis ~2005)
<number>

## Slide 33: Frage in der Gesetzeskunde (VC112)
Wozu dient der Amateurfunkdienst nach dem AFuG?
Zur Ausübung des Amateurfunks aus persönlicher Neigung und nicht aus gewerblich-wirtschaftlichen Interessen.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
  ____________________________________________________
  Weitere Fragen zum Amateurfunkgesetz in anderen Kapiteln! (Amateurfunkstelle B/V 08 – usw.)
Notes: FRAGE !
Definition: Amateurfunkdienst nach dem AFuG
Weitere Fragen z.B.
<number>

## Slide 34: Amateurfunkverordnung (AFuV) – 1
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Im Gesetz: nur die grundsätzlichen Regelungen
Verordnungen: Regeln die Feinheiten
Wichtig sind die Begriffsbestimmungen im Anhang 9 des Fragenkatalogs ! ( PDF)
Notes: Es gibt AFuG und die zugehörige Amateurfunk-Verordnung 
-> mehr Feinheiten
Betriebstechnik: Anlage 9 Begriffsbestimmungen – S. 79 (81)
 AFuV §2 Begriffsbestimmungen
<number>

## Slide 35: Frage in der Gesetzeskunde (VD101)
Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist gemäß AFuV richtig wiedergegeben?
Eine „Klubstation“ ist eine Amateurfunkstelle, die von Mitgliedern einer Gruppe von Funkamateuren unter Verwendung eines gemeinschaftlich genutzten Rufzeichens betrieben wird.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: FRAGE !

<number>

## Slide 36: Frage in der Gesetzeskunde (VD102)
Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist entsprechend der AFuV richtig wiedergegeben?
Eine „fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle“ ist eine unbesetzt betriebene Amateurfunkstelle, die fernbedient oder selbsttätig Aussendungen erzeugt (Relaisfunkstellen, Digipeater, Funkbaken).
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: FRAGE !

<number>

## Slide 37: Frage in der Gesetzeskunde (VD103)
Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist entsprechend der AFuV richtig wiedergegeben?
Die „Spitzenleistung (PEP)“ ist die Leistung, die der Sender unter normalen Betriebsbedingungen während einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve durchschnittlich an einen reellen Abschlusswiderstand abgeben kann.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: FRAGE !

<number>

## Slide 38: Telekommunikationsgesetz (TKG)
Allgemein gültig.
Enthält Passagen, die auch für Amateurfunk relevant sind.
_____________________________________________________
VF101 Enthält das TKG für den Funkamateur anwendbare Regelungen?
Nein, dafür gibt es das eigenständige Amateurfunkgesetz mit Amateurfunkverordnung.
Nein, der Amateurfunkdienst ist im TKG ausdrücklich ausgeschlossen.
Ja, einige Regelungen sind auch auf den Amateurfunkdienst anwendbar.
Nein, es enthält keine auf den Amateurfunkdienst anwendbaren Regelungen.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: -> TKG
Siehe Folie 
<number>

## Slide 39: Telekommunikationsgesetz (TKG)
Allgemein gültig.
Enthält Passagen, die auch für Amateurfunk relevant sind.
_____________________________________________________
VF101 Enthält das TKG für den Funkamateur anwendbare Regelungen?
Nein, dafür gibt es das eigenständige Amateurfunkgesetz mit Amateurfunkverordnung.
Nein, der Amateurfunkdienst ist im TKG ausdrücklich ausgeschlossen.
Ja, einige Regelungen sind auch auf den Amateurfunkdienst anwendbar. 
Nein, es enthält keine auf den Amateurfunkdienst anwendbaren Regelungen.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Lösung markiert -> Ja, natürlich 
<number>

## Slide 40: Frage in der Gesetzeskunde (VF102)
Bei welcher Handlung verletzt ein Funkamateur das Fernmeldegeheimnis?
Bei Verwertung oder Weitergabe von Gesprächsinhalten und Daten aus Amateurfunkverbindungen, an denen der Funkamateur nicht selbst beteiligt war.
Bei Verwertung oder Weitergabe von Gesprächsinhalten und Daten aus Amateurfunkverbindungen, unabhängig davon, ob der Funkamateur selbst beteiligt war.
Bei Aufzeichnung und Weitergabe von Gesprächsinhalten und Daten aus Amateurfunkverbindungen, insbesondere, wenn die Weitergabe an Nicht- Funkamateure erfolgt.
Bei Empfang, Verwertung oder Weitergabe von Nachrichten, die nicht für Funkamateure, die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Fernmeldegeheimnis =>
?
 FRAGE
<number>

## Slide 41: Frage in der Gesetzeskunde (VF102) Lösung
Bei welcher Handlung verletzt ein Funkamateur das Fernmeldegeheimnis?
Bei Verwertung oder Weitergabe von Gesprächsinhalten und Daten aus Amateurfunkverbindungen, an denen der Funkamateur nicht selbst beteiligt war.
Bei Verwertung oder Weitergabe von Gesprächsinhalten und Daten aus Amateurfunkverbindungen, unabhängig davon, ob der Funkamateur selbst beteiligt war.
Bei Aufzeichnung und Weitergabe von Gesprächsinhalten und Daten aus Amateurfunkverbindungen, insbesondere, wenn die Weitergabe an Nicht- Funkamateure erfolgt.
Bei Empfang, Verwertung oder Weitergabe von Nachrichten, die nicht für Funkamateure, die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind. 
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Fernmeldegeheimnis =>
------------------------------------------
Es dürfen keine nicht öffentlichen Gespräche mitgehört werden.
<number>

## Slide 42: Telekommunikationsgesetz (TKG) – 2
VF103 Wie hat sich ein Funkamateur zu verhalten, der unbeabsichtigt Nachrichten empfängt, die nicht für Funkamateure, die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind?
Er darf den Inhalt der Nachrichten sowie die Tatsache ihres Empfangs anderen nicht mitteilen.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Nochmal
Sowohl
1) der >Inhalt< als auch
2) die >Tatsache des Empfangs<
dürfen anderen _nicht mitgeteilt werden.
<number>

## Slide 43: Telekommunikationsgesetz (TKG) – 3
VF104 Wie hat sich ein Funkamateur zu verhalten, wenn er Sendungen empfängt, die nicht für Funkamateure, die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind?
Der Inhalt solcher Sendungen sowie die Tatsache ihres Empfangs ausgenommen bei Notrufen - darf anderen weder mitgeteilt noch für eigene Zwecke verwertet werden.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Und eine weitere Frage dazu.
AUSNAHME: Notrufe
<number>

## Slide 44: Telekommunikationsgesetz (TKG) – 4
VF105 Dürfen Sendefunkanlagen ohne Frequenzzuteilung betrieben werden?
Sendefunkanlagen bedürfen ausnahmslos einer Frequenzzuteilung, und zwar unabhängig von der Sendeleistung oder benutzten Frequenz.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: TKG => Sendefunkanlagen
benötigen ausnahmslos eine Frequenzzuteilung.
<number>

## Slide 45: Frage in der Gesetzeskunde (VF106)
Welcher der nachfolgend genannten Tatbestände ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß TKG?
Das schuldhafte Verursachen von elektromagnetischen Störungen, entgegen den Weisungen der Bundesnetzagentur.
Die Übermittlung von Amateurfunknachrichten von oder an Dritte durch einen Funkamateur.
Nutzung von Frequenzen ohne Frequenzzuteilung.
Der Betrieb einer Amateurfunkstelle zu gewerblich- wirtschaftlichen Zwecken.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Durchlesen
-------------------------------------
Gemäß TKG – aufpassen !
<number>

## Slide 46: Frage in der Gesetzeskunde (VF106) Lösung
Welcher der nachfolgend genannten Tatbestände ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß TKG?
Das schuldhafte Verursachen von elektromagnetischen Störungen, entgegen den Weisungen der Bundesnetzagentur.
Die Übermittlung von Amateurfunknachrichten von oder an Dritte durch einen Funkamateur.
Nutzung von Frequenzen ohne Frequenzzuteilung. 
Der Betrieb einer Amateurfunkstelle zu gewerblich- wirtschaftlichen Zwecken.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Gemäß TKG – aufpassen !
Nutzung von Frequenzen ohne Frequenzzuteilung
<number>

## Slide 47: Frage in der Gesetzeskunde (VF107)
Bei welcher der genannten Apparaturen sind nach dem TKG auch der Besitz und die Herstellung verboten und mit erheblichen Strafen bewehrt?
Ein Scanner, der ein breitbandiges Abhören nicht öffentlicher Funkdienste im Funkspektrum ermöglicht.
Ein Richtmikrofon, das in besonderer Weise geeignet ist, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen unbemerkt abzuhören.
Ein Babyfon.
Eine Sendeanlage, die einen anderen Gegenstand vortäuscht und somit zum Abhören des nicht öffentlich gesprochenen Wortes brauchbar ist.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Durchlesen
Besitz und Herstellung verboten  Erhebliche Strafen ?
FRAGE ! 
<number>

## Slide 48: Frage in der Gesetzeskunde (VF107) Lösung
Bei welcher der genannten Apparaturen sind nach dem TKG auch der Besitz und die Herstellung verboten und mit erheblichen Strafen bewehrt?
Ein Scanner, der ein breitbandiges Abhören nicht öffentlicher Funkdienste im Funkspektrum ermöglicht.
Ein Richtmikrofon, das in besonderer Weise geeignet ist, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen unbemerkt abzuhören.
Ein Babyfon.
Eine Sendeanlage, die einen anderen Gegenstand vortäuscht und somit zum Abhören des nicht öffentlich gesprochenen Wortes brauchbar ist. 
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Lösung:
_Sendeanlage -> _anderer Gegenstand vortäuscht
Umgangsprachlich: „Wanze“
BESITZ und HERSTELLUNG verboten!
  => Weitere Frage - VE109 – Lösung: auch nicht von einem Funkamateur.
<number>

## Slide 49: Telekommunikationsgesetz (TKG) – 5
VF108 Darf ein Funkamateur eine Sendeanlage betreiben oder besitzen, die Ihrer Form oder Verkleidung nach einen anderen Gegenstand vortäuscht und somit geeignet ist, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen unbemerkt abzuhören, oder das Bild eines anderen unbemerkt aufzunehmen?
NEIN
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: TKG => Sendefunkanlagen
benötigen ausnahmslos eine Frequenzzuteilung.
<number>

## Slide 50: Telekommunikationsgesetz (TKG) – 6
VF109 Darf ein Funkamateur eine Funkanlage seiner Amateurfunkstelle zum Abhören des nicht öffentlich gesprochenen Wortes verwenden?
Nein, weil die verdeckte Übermittlung des nicht öffentlich gesprochenen Wortes einer anderen Person eine mit Strafe bedrohte Handlung ist.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: TKG => Sendefunkanlagen
benötigen ausnahmslos eine Frequenzzuteilung.
<number>

## Slide 51: FTEG – 1/3
FTEG = Gesetz über Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen
… regelt den freien Warenverkehr von Funkgeräten sowie deren Inbetriebnahme. Deshalb gilt es auch für serienmäßig hergestellte Amateurfunkgeräte. (vgl. VH101)
____________________________________________________
Insgesamt 5 Prüfungsfragen.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Last but not least => FTEG
5 Fragen
nächste Folie
VH101 Welches Gesetz bzw. welche Vorschrift beinhaltet Regelungen für das Inverkehrbringen, den freien Warenverkehr und die Inbetriebnahme, die auch für serienmäßig hergestellte Amateurfunkgeräte gelten?
Das Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen. <<<<<
<number>

## Slide 52: FTEG – 2/3
VH102 Welche grundlegenden Anforderungen werden entsprechend dem FTEG an Amateurfunkgeräte gestellt?
Seriengefertigte Geräte müssen die grundlegenden Anforderungen entsprechend dem FTEG einhalten und CE- Kennzeichnung tragen.
_____________________________________________________
VH103 Welche Vorschriften müssen im Handel erhältliche Empfangsfunkanlagen einhalten, die dem Amateurfunk zu- gewiesene Frequenzen empfangen können?
Es sind die Bestimmungen des FTEG einzuhalten. Dies ist an der CE- Kennzeichnung des Gerätes und den Angaben zum bestimmungsgemäßen Betrieb in den Begleitpapieren zu erkennen.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Frage 2 & 3
--------------------------------------------------------------------
VH102: Amateurfunkgeräte => Seriengefertige!
VH103 Empfangsanlagen im Handel erhältlich!
<number>

## Slide 53: FTEG – Ausnahmen [3/3]
VH104 Welche Geräte fallen nicht in den Anwendungsbereich des FTEG?
Funkgeräte, die von Funkamateuren verwendet werden und die nicht im Handel erhältlich sind, sowie Geräte deren EMV-relevante Bedingungen in anderen EU-Richtlinen als der EMV- Richtlinie vorgeschrieben sind.
_______________________________________________________
VH105 Wird für selbst gefertigte Amateurfunkgeräte der Nachweis auf Einhaltung der technischen Vorschriften verlangt?
Nein, weil der Amateurfunkdienst als Experimentierfunkdienst zu verstehen ist und dem Funkamateur Gelegenheit gegeben werden soll, seine Geräte selbst zu bauen oder seriengefertigte Geräte zu ändern.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Letzte Folie 
„Normalerweise wird das Gerät geprüft und jeder darf es verwenden, beim Amateurfunk wird der Funkamateur geprüft.“
Besonderheit für Funkamateure !
--------------------------------------------------------------------
Diese Geräte in den beiden letzten Fragen fallen _nicht_ unter FTEG:
* Von Funkamateuren verwendet, und nicht im Handel,… - VH104 - vgl. folie
* Selbstbaugeräte ( Bausätze!? ) – VH105
Das war Frage 4 und 5..
<number>

## Slide 54: Nächste Woche: Mi, 18. Dezember 19 Uhr lokal
<number>
Fragen ?
Notes: <number>