## Slide 1: Organisatorisches
Informationen über die Mailingliste
http://lists.darc.de/mailman/listinfo/lizkurs_c18
Webseite Ortsverband München-Süd
http://www.darc.de/c/18
Gesammelte Infos:
http://wiki.muc.ccc.de/afu-kurs
Nächster Termin: Mi, 03. Dezember 19 Uhr lokal
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: [ !!! ] Rechtliche Regelung
=> Kostenlose Gastmitgliedschaft
<number>

## Slide 3
Was machen wir heute?
Vorschriften:
CEPT TR 61 ECC (05)06
Betriebstechnik:
Q-Schlüssel
(Abkürzungen)
Technik
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Vorschriften zum Funkbetrieb im Ausland [Radio Regulations / CEPT / ECC]
Q-Schlüssel
(Abkuerzungen)
im Anschluss: Technik / Fragekataloge
<number>

## Slide 4
CEPT TR 61-02 (HAREC)
CEPT TR 61-01 ECC (05)06
Funkbetrieb im Ausland
Notes: Unterschiede zwischen:
Klasse A
Klasse E
<number>

## Slide 5
CEPT T/R 61-01:
CEPT Radio Amateur Licence (Kurzzeitgenehmigung Klasse A)
CEPT T/R 61-02:
HAREC – Harmonisiertes Amateurfunkzeugnis ( = Klasse A)
ECC REC (05)06:
CEPT Novice Radio Amateur Licence (Klasse E)
Licence gilt bis 3 Monate
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: 61-01: Klasse A – Amateurfunkzulassung („Betrieb“)
61-02: Klasse A – Harmonisierte Prüfungsbescheigung:
=> im neuen Land nach dortigem Recht noch einmal ablegen. Ist das Land aber der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 beigetreten, braucht er nur aus seinem Ursprungsland eine "harmonisierte Prüfungsbescheinigung", eine HAREC (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate)
ECC-(05)06 – Klasse E
3 Monate
<-> ansonsten Gastlizenzen
<number>

## Slide 6
CEPT-Länderliste
http://www.darc.de/uploads/media/CEPT-Laenderliste_2014.pdf
Ansonsten nur Gastlizenzen.
Landeskenner (z.B. in der Schweiz):
Schlecht für Funkbetrieb mit Klasse E:
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Länderliste vom DARC – Stand: Mitte 2014
Kann gerne den Link per Email senden / im Wiki.
=> IN DIE PDF GEHEN [!]
------------------------------------------------------------------------------------
Vorangestellter Landeskenner, z.B. Schweiz mit Klasse E: HB3/
Für Funkbetrieb mit Klasse E – ECC/REC/(05)06 << s.h. Hinweis: CEPT-Empfehlung … nicht implementiert.
CEPT gilt auch umgekehrt (hier in DL)
Es gelten die Bestimmungen des Gastlandes.
<number>

## Slide 7: Q-Schlüssel
QAA bis QNZ: Flugfunkdienst QOA bis QQZ: Seefunkdienst
QRA bis QUZ: Funktelegrafieverbindungen in allen Funkdiensten außer dem Seefunkdienst
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Der Q-Schlüssel besteht aus mit Q beginnenden Q-Gruppen aus drei Buchstaben.
Sie wurden in der Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk), jetzt „Radio Regulations“ (RR), international festgeschrieben.
Betriebliche Abkürzungen
<number>

## Slide 8
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Grau hinterlegten kommen in der Prüfung vor [!!!]
<number>

## Slide 9
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Grau hinterlegten kommen in der Prüfung vor [!!!]
<number>

## Slide 10
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Grau hinterlegten kommen in der Prüfung vor [!!!]
Meist umgangssprachlich – falsch – verwendet:
Z.B. QTH = Wohnort
<number>

## Slide 11: Frage in der Betriebstechnik (BB201) Lösung
Warum wurden die Q-Gruppen im Funkverkehr eingeführt? Sie wurden eingeführt ...
... zur Vereinfachung und Erleichterung des Betriebsablaufs bei Telegrafie, sekundär zur Überwindung sprachlicher Grenzen.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: HIER: direkt die Lösung.
* Sind für Telegraphie gedacht, ein paar der Prüfungsfragen dazu.
<number>

## Slide 12: Frage in der Betriebstechnik (BB201)
Welche Bedeutung haben in der gleichen Reihenfolge gelesen die Q-Gruppen "QRV", "QRM?" und "QTH"?
Ich habe nichts mehr für Sie. Werden Sie gestört? Mein Standort ist …
Senden Sie eine Reihe V. Soll ich mehr Sendeleistung anwenden? Ihre gesendeten Töne sind kaum hörbar.
Ich bin bereit. Werden Sie gestört? Mein Standort ist …
Ich habe nichts mehr für Sie. Mein Standort ist … Ich bin bereit.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Sind für Telegraphie gedacht, ein paar Prüfungsfragen dazu.
Meist umgangssprachlich – falsch – verwendet.
<number>

## Slide 13: Frage in der Betriebstechnik (BB201) Lösung
Welche Bedeutung haben in der gleichen Reihenfolge gelesen die Q-Gruppen "QRV", "QRM?" und "QTH"?
Ich habe nichts mehr für Sie. Werden Sie gestört? Mein Standort ist …
Senden Sie eine Reihe V. Soll ich mehr Sendeleistung anwenden? Ihre gesendeten Töne sind kaum hörbar.
Ich bin bereit. Werden Sie gestört? Mein Standort ist …
Ich habe nichts mehr für Sie. Mein Standort ist … Ich bin bereit.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Sind für Telegraphie gedacht, ein paar Prüfungsfragen dazu.
Meist umgangssprachlich – falsch – verwendet.
<number>

## Slide 14: Hinweise (I)
QRV <-> QSV (senden Sie eine Reihe von V’s).
QRQ und QRS sind die einzigen Gruppen, bei denen dem letzten Buchstaben eine gewisse Bedeutung zukommt, nämlich Q für Quick (schnell) und S für Slow (langsam).
QRX 1500 UTC bedeutet, dass die Station bis 15 Uhr Pause macht.
QRX 5 min bedeutet im Amateurfunk, dass der Funker (Operator) mal eine Fünf-Minuten-Pause macht.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: QRV (sende- und empfangsbereit)
<-> QSV (senden Sie eine Reihe von V’s).
QRQ und QRS sind die einzigen Gruppen, bei denen dem letzten Buchstaben eine gewisse Bedeutung zukommt, nämlich Q für Quick (schnell) und S für Slow (langsam).
QRX 1500 UTC bedeutet, dass die Station bis 15 Uhr Pause macht.
QRX 5 min bedeutet im Amateurfunk, dass der Funker (Operator) mal eine Fünf-Minuten-Pause macht.
<number>

## Slide 15: Hinweise (II)
QTF 240 bedeutet: Meine Antenne strahlt in Richtung 240 Grad (Kompassrichtung).
QSP DJ4UF bedeutet: Bitte gib diese Meldung an DJ4UF weiter!
Mit QTH wird im Amateurfunk der Wohnort angegeben.
QRT: "Stellen Sie die Übermittlung ein.“ (Ich stelle die Übermittelung ein.)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Anmerkung: QTH - Für Länge und Breite wird im Amateurfunk eher der Standortkenner (Locator, Lektion 7) verwendet.
<number>

## Slide 16: Frage in der Betriebstechnik (BB208)
Wie verhalten Sie sich, wenn Sie von der Gegenstation aufgefordert werden: "pse qsy"?
Sie verringern die Sendeleistung.
Sie erhöhen die Sendeleistung.
Sie wechseln die Frequenz.
Sie senden eine Bestätigungskarte an die Gegenstation.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: <number>

## Slide 17: Frage in der Betriebstechnik (BB208) Lösung
Wie verhalten Sie sich, wenn Sie von der Gegenstation aufgefordert werden: "pse qsy"?
Sie verringern die Sendeleistung.
Sie erhöhen die Sendeleistung.
Sie wechseln die Frequenz.
Sie senden eine Bestätigungskarte an die Gegenstation.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: <number>

## Slide 18: Frage in der Betriebstechnik (BB209)
Wie verhalten Sie sich, wenn Sie von der Gegenstation aufgefordert werden: "pse qrp"?
Sie verringern die Sendeleistung.
Sie erhöhen die Sendeleistung.
Sie wechseln die Frequenz
Sie senden eine Bestätigungskarte an die Gegenstation.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Sind für Telegraphie gedacht, ein paar Prüfungsfragen dazu.
Meist umgangssprachlich – falsch – verwendet.
<number>

## Slide 19: Frage in der Betriebstechnik (BB209) Lösung
Wie verhalten Sie sich, wenn Sie von der Gegenstation aufgefordert werden: "pse qrp"?
Sie verringern die Sendeleistung.
Sie erhöhen die Sendeleistung.
Sie wechseln die Frequenz
Sie senden eine Bestätigungskarte an die Gegenstation.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Viele Merkregeln, üben
<number>

## Slide 20
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
5min Pause

## Slide 21
Betriebliche Abkürzungen
aus Technik oder Betrieb
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: <number>

## Slide 22: Betriebliche Abkürzungen im Amateurfunk I
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: „Weniger Schreibarbeit, da bekannt, was gemeint ist.“
BB104 Betriebsabkürzung CQ?  „Allgemeiner Anruf“ „seek you“
BB105 Was bedeutet die Betriebsabkürzung CW?
Telegrafie (continuous wave)
OM / YL
XYL: Ehefrau !
73
DOK
OV
<number>

## Slide 23: Betriebliche Abkürzungen im Amateurfunk I
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: HAM hat nichts mit Englisch "ham" (Schinken) zu tun. Klaus, DH6SN erzählte mir folgende Geschichte.
Also, die Geschichte geht folgendermaßen: Der Begriff „HAM“ wurde seit 1908 verwendet und war das Rufzeichen einer der ersten drahtlosen Amateurradiostationen, die von einigen Mitgliedern des Harvard Radio Club’s betrieben wurde. Es waren Albert Hyman, Bob Almay und Peggy Murray. Zuerst nannten sie ihre Station Hyman-Almay-Murray. Jedoch wurden sie bald gebeten, einen so langen Namen in einen kürzeren Code zu verwandeln und sie änderten ihn in Hy-Al-Mu, indem sie die jeweils ersten zwei Buchstaben ihrer Namen benutzten. Zu Beginn des Jahres 1909 gab es viele Verwechslungen die daraus resultierten, dass ein mexikanisches Schiff den Namen „Myalmo“ führte, und so beschlossen sie, nur den ersten Buchstaben ihrer Namen zu benutzen und nannten ihre Station „HAM“, denn in den ersten nicht reglementierten Pioniertagen des Radios suchten sich die Betreiber von Amateurfunkstationen ihre Frequenzen und Rufzeichen selber aus. Später dann geschah es, dass einige Amateure bessere Signale als die kommerziellen Stationen hatten, und die daraus zeitweise entstehenden Interferenzen bewirkten, dass der Kongress in Washington darauf aufmerksam wurde und 1911 eine Gesetzesvorlage einbrachte, nach der die Aktivitäten der Amateurfunker stark beschnitten werden sollten.
Albert Hyman wählte diese Gesetzesvorlage als Thema seiner Dissertation an der Harvard Universität. Sein Lehrer bestand darauf, dass eine Kopie an den Senator David Walsh geschickt wurde, der Mitglied des diese Vorlage bearbeitenden Komitees war. Der Senator war so beeindruckt, dass er Mr. Hyman bat, vor dem Komitee aufzutreten. Dort beschrieb Hyman, wie die kleine Amateurstation „HAM“ aufgebaut worden war, und er legte dar, dass sie, wenn das Gesetz in der vorgeschlagenen Form durchkommen würde, die Station schliessen müssten, weil sie es sich nicht leisten könnten, all die Auflagen und andere Forderungen, die in dem Entwurf enthalten seien, zu erfüllen.
Die Debatte im Kongress begann, und die kleine Station „HAM“ wurde ein Symbol für all die kleinen Amateurstationen im Lande, die geschützt werden wollten vor der Bedrohung und der Begierde der großen kommerziellen Stationen, die die kleinen nicht dulden wollten. Am Ende landete der Gesetzesentwurf im Papierkorb des Kongresses und jeder Redner sprach über die arme kleine Station „HAM“. So hat das alles begonnen. Du kannst die ganze Story in den „Congressional Records“ finden. Seit dieser Zeit bis heute und wohl bis zum Ende aller Zeiten ist jeder Radioamateur ein „HAM“. Aus dem guten Geist, der die HAMs weltweit verbindet und den sie ausstrahlen, ist dann der Begriff HAMSPIRIT sprichwörtlich geworden.
<number>

## Slide 24: Betriebliche Abkürzungen im Amateurfunk II
DX: „distance“
Kurzwelle: interkontinentaler Funkverkehr
UKW („nicht-KW“): Entfernungen > 300 km
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: DX: Im Amateurfunk: Funkbetrieb über große Entfernung
<number>

## Slide 25: Betriebliche Abkürzungen im Amateurfunk III
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Telegraphie !
Datenfunk, Morsen, („Email“), Bestätigungskarten
Beim Mitlesen von weltweitem Funkverkehr <-> Verstehen
Je nach Effizienz (z.B. niedrige Bandbreite, hohe Effizienz, niedrige Übermittlungsgeschwindigkeit) => lange Zeit für Information.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
> NÄCHSTE FOLIE !
<number>

## Slide 26: Betriebliche Abkürzungen im Amateurfunk III
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Telegraphie !
Datenfunk, Morsen, („Email“), Bestätigungskarten
Beim Mitlesen von weltweitem Funkverkehr <-> Verstehen
Je nach Effizienz (z.B. niedrige Bandbreite, hohe Effizienz, niedrige Übermittlungsgeschwindigkeit) => lange Zeit für Information.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rein deutsche Abkürzungen
Betriebszeichen Telegrafie
<number>

## Slide 27: Beispiel: Morsefunk / BPSK31 / Fernschreiben
Der erste Durchgang nach einem Anruf auf einen CQ-Ruf :
dh4kyl dh4kyl de dj4uf – gm lbr frd es vln dk fr ruf – mein qth ist aachen aachen es mein name ist eckart eckart – alles ok? dh4kyl de dj4uf pse k
Übersetzt: Guten Morgen lieber Funkfreund und vielen Dank für den Anruf. Mein Standort ist Aachen und mein Name ist Eckart.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Zwei Funkpartner, erstes „Gespräch“ <-> auch ohne Abkürzungen möglich.
In diesem Fall wurde versucht, aus den längeren deutschen Worten insbesondere durch Weglassen der Vokale die Texte zu verkürzen. Manche Funkamateure verzichten aber auch in Telegrafie ganz auf irgendwelche Abkürzungen. Allerdings ist dann der Text nicht mehr so leicht „im Kopf“ lesbar.
<number>

## Slide 28: Bsp. 2: Morsefunk / BPSK31 / Fernschreiben (I)
cq cq cq de dj4uf dj4uf dj4uf pse k
dj4uf de ea5azw ea5azw pse k
ea5azw ea5azw de dj4uf – gm dr frd es mni tnx fer call – ur rst 579 579 – my qth is aachen aachen es my name is eckart eckart – nw pse hw? ea5azw de dj4uf k
dj4uf de ea5azw r gm dr frd eckart es tnx fer rprt – ur rst 569 569 in qth benidoleig benidoleig es my name is enrique enrique – my rig hr 100 w es ant 2el quad – hw? dj4uf de ea5azw pse k
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Viele „Verstehen nichts“, das liegt nicht nur an komischen Geräuschen, sondern auch am Inhalt:
Nach dem CQ-Ruf von DJ4UF antwortet beispielsweise EA5AZW. Danach stellt sich DJ4UF vor: Guten Morgen lieber Freund und vielen Dank für den Anruf. Ihr Rapport ist RST 579. Mein Standort ist Aachen und mein Name ist Eckart. Haben Sie alles verstanden?
Daraufhin stellt sich EA5AZW vor: Guten Morgen lieber Funkfreund Eckart und danke für den Rapport. Ihr Rapport ist RST 569 im Standort Benidoleig und mein Name ist Enrique. Meine Funkstation hier hat 100 Watt und die Antenne ist eine Zweielement-Quad. Verstanden?
- SNIP -
<number>

## Slide 29: Bsp 2: Morsefunk / PSK / Fernschreiben (II)
ea5azw de dj4uf – pse rpt ur name – hr qrm – name? bk
name is enrique enrique enrique bk
ea5azw de dj4uf r enrique nw ok – hr pwr also 100 100 w es ant dipole – wx hr rainy es cold – pse ur qsl via bureau – tnx qso es hpe cuagn 73 ea5azw de dj4uf k
dj4uf de ea5azw r eckart – wx hr sunny es warm ea wx hi – qsl ok via bureau – cuagn 73 dj4uf de ea5azw sk
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Viele „Verstehen nichts“, das liegt nicht nur an komischen Geräuschen, sondern auch am Inhalt:
- SNIP -
DJ4UF fragt nach: Bitte wiederholen Sie ihren Namen. Ich hatte Störungen durch eine andere Station. Mit einem „BK“ (Siehe Prüfungsfrage BB109) unterbricht er die Frage und ohne Rufzeichennennung erfolgt die Antwort wiederum mit BK.
DJ4UF antwortet: „Roger“ Enrique, nun habe ich es verstanden. Hier beträgt die Sendeleistung ebenfalls 100 Watt und als Antenne verwende ich einen Dipol. Das Wetter hier ist regnerisch und kalt. Bitte Ihre QSL-Karte über das Büro. Vielen Dank für die Funkverbindung und ich hoffe auf ein Wiedertreffen. Viele Grüße.
EA5AZW verabschiedet sich noch: Alles verstanden, Eckart. Das Wetter hier ist sonnig und warm, eben spanisches Wetter J. Die QSL-Karte geht klar über das Büro. Ich hoffe ebenfalls auf ein Wiedertreffen. Viele Grüße.
<number>

## Slide 30: Betriebliche Abkürzungen III
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Aus Technik oder Betriebstechnik
- manche kenn ich auch nicht.
<number>

## Slide 31
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.

## Slide 32
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.

## Slide 33
Weitere Fragen:
HIER  
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Prüfungsfragen [!]
<number>

## Slide 34: Nächste Woche: Mi, 03. Dezember 19 Uhr lokal
Fragen ?
Notes: <number>

## Slide 35
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
5min Pause