## Slide 1: Organisatorisches
Informationen über die Mailingliste
http://lists.darc.de/mailman/listinfo/lizkurs_c18
Webseite Ortsverband München-Süd
http://www.darc.de/c/18
Gesammelte Infos:
http://wiki.muc.ccc.de/afu-kurs
Nächster Termin: Fr, 29. November 19 Uhr lokal
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: <number>

## Slide 2
Was machen wir heute?
Funkausbreitung auf Kurzwelle, Betriebstechnik
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: <number>

## Slide 3
1,800 MHz bis 30,000 MHz
Ionosphäre entsteht durch Sonne
Reflexionen in der Ionosphäre und an der Erdoberfläche
Reichweite: weltweit
Ausbreitung tageszeit- abhängig/sonnenabhängig
Verbindung von Konstanz (Station 1), München (Station 3) und Amerika (Station 2) möglich!
<number>
Ausbreitung: Kurzwelle
Notes: <number>
=> SIEHE FOLIE!
Wer kennt diese Frequenzen?
Einordnung: Mittelwelle 0,500-1,800 MHz Radio: Beromünster (europaweit empfangbar)
Kurzwelle 1,800-30,000 MHz Radio: Deutsche Welle (welltweit empfangbar)
Ultrakurzwelle 50,000-1000,000 MHz Radio: Lokale Radiosender, FM4, BR3 (regional empfangbar)
Station 1 : Konstanz
Station 2 : Amerika
Station 3 : München
Viele Wellen können sich überlagern, dadurch flächendeckend alle Stationen erreichbar.

## Slide 4: Tote Zone
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Quelle _ amateurfunklehrgang.de
Dazwischen kein Empfang ! => Diese Stationen werden auch nicht gehört.
<number>

## Slide 5: Verbindungen mit ausländischen Stationen
Rufzeichenpräfix – kurze WIEDERHOLUNG 
  HB9 – Schweiz
  HB0 – Liechtenstein
  OE – Österreich
  F – Frankreich
  S5 – Slowenien
  9A - Kroatien
  I – Italien
  RA – Russland
  W – Vereinigte Staaten von Amerika
<number>
Notes:   Weltweite Ausbreitung -> Rufzeichen !
  HB9 – Schweiz
  HB0 – Liechtenstein
  OE – Österreich
  F – Frankreich
  S5 – Slowenien
  9A - Kroatien
  I – Italien
  RA – Russland
  W – Vereinigte Staaten von Amerika
<number>

## Slide 6: Verbindungen mit ausländischen Stationen
Rufzeichenpräfix – kurze WIEDERHOLUNG 
  HB9 – Schweiz
  HB0 – Liechtenstein
  OE – Österreich
  F – Frankreich
  S5 – Slowenien
  9A - Kroatien
  I – Italien
  RA – Russland
  W – Vereinigte Staaten von Amerika
<number>
Notes:   Weltweite Ausbreitung -> Rufzeichen !
  HB9 – Schweiz
  HB0 – Liechtenstein
  OE – Österreich
  F – Frankreich
  S5 – Slowenien
  9A - Kroatien
  I – Italien
  RA – Russland
  W – Vereinigte Staaten von Amerika
<number>

## Slide 7: Ausbreitung: Ultrakurzwelle
50,000 MHz bis 1000,000 MHz
Durchdringen die Ionosphäre
Lichtähnliche, geradlinige Ausbreitung
Reichweite: nur regional
Reichweitenerhöhung durch Relaisstationen/Repeater
Dadurch Verbindung Konstanz (Station 1) – München (Station 3) möglich
Amerika (Station 2) nicht mehr erreichbar
<number>
Notes: <number>
Wer kennt diese Frequenzen?
Einordnung: Mittelwelle 0,500-1,800 MHz Radio: Beromünster (europaweit empfangbar)
Kurzwelle 1,800-30,000 MHz Radio: Deutsche Welle (welltweit empfangbar)
Ultrakurzwelle 50,000-1000,000 MHz Radio: Radio7, FM4, SWR (regional empfangbar)
Station 1 : Konstanz
Station 2 : Amerika
Station 3 : München
Hohe Frequenzengehen in den Weltraum. Satellitenfernsehen ist ebenfalls im hohen Frequenzbereich (12 GHz)
Repeater = Wiederholer, empfängt auf einer Frequenz und sendet das empfangene auf einer anderen Frequenz wieder aus.

## Slide 8: Relais?
Mögliche Relais in der Umgebung:
DB0ZU, Zugspitze 145,725 MHz (2 m) und 438,850 MHz (70 cm)
  DK0TEN, Sipplinger Berg 145,750 MHz (2 m) und 438, 700 MHz (70 cm)
  OE9XVJ, Pfänder bei Bregenz 438,875 MHz (70 cm)
  HB9UF, Säntis bei Sankt Gallen
  438,750 MHz (70 cm)
Mögliche Direktfrequenzen im 2 m-Band (25 kHz-Raster)
  145,225 MHz bis 145,575 MHz
<number>
Notes: <number>
Frequenzmodulation deutlicher, natürlicher Klang, ist einfach zu verstehen
Frequenzraster muss genau eingehalten werden 25 kHz oder 12,5 kHz

## Slide 9: Frequenzwahl (1)
Freie Frequenz suchen
Tageszeit (Wellenausbreitung)
MUF (maximal usable frequency)
Entfernung (tote Zone)
Bandpläne (Betriebsart)
<number>
1,810 - 2,000 Mhz ( 160 Meter )
3,500 - 3,800 Mhz ( 80 Meter )
7,000 - 7,200 Mhz ( 40 Meter )
10,100 - 10,150 Mhz ( 30 Meter ) WARC
14,000 - 14,350 Mhz ( 20 Meter )
18,068 - 18,168 Mhz ( 17 Meter ) WARC
21,000 - 21,450 Mhz ( 15 Meter )
24,890 - 24,990 Mhz ( 12 Meter ) WARC
28,000 - 29,700 Mhz ( 10 Meter )
Notes: <number>
FREQUENZWAHL:
- Tageszeit (Wellenausbreitung)
- MUF (maximal usable frequency)
- Entfernung (Tote Zone,…)
[WEITER …]
- > REGULIERTE Frequenzbereiche ! Bandpläne ! (je nach Betriebsart)

## Slide 10: Frequenzwahl (2)
<number>
KW-Bänder Klasse E – http://www.darc.de/referate/hf/bandplaene/
Notes: <number>
FREQUENZWAHL:
- […]
- REGULIERTE Frequenzbereiche !
Einschränkung von * Bandgrenzen, * Zuteilungsstatus, * Leistung, * max. Bandbreite [80m parallel mit Co-Primär mit Seefunkdienst]
vgl. letzte Woche:
– zusätzlich Bandpläne >innerhalb< der Bereiche – je nach Betriebsart !)

## Slide 11: Beginn einer Funkverbindung
Freie Frequenz suchen
Reinhören (vor allem auf Kurzwelle wichtig) „Is this frequency in use?“ – „Ist diese Frequenz besetzt?“
Allgemeinen oder direkten Anruf starten: Telegraphie: „ CQ CQ CQ DE DO1LEN DO1LEN DO1LEN” Gezielter Anruf: „ CQ South America this is DO1LEN” Sprechfunk: „ Allgemeiner Anruf von DO1LEN ” ... oder reinrufen.
Die Funkverbindung:
Antwort auf einen CQ-Ruf: „EA5AZW, hier ist DO1LEN […] EA5AZW von DO1LEN“
<number>
Notes: <number>
Nach der FREQUENZWAHL.
2. HÖREN:
Kurzwelle: Tote Zone > eventuell hört man nur einen Gesprächspartner (er einen aber auch !) ca. 2-3 Minuten
Einstellungen an Funkgerät / Verstärker korrekt? / Überblick
Richtige Antenne gewählt?
=> Los geht‘s
1. ALLGEMEINER ANRUF:
mit CQ (I seek you – NICHT QRZ o.ä.)
2. GEZIELTER ALLGEMEINER ANRUF:
Südamerika
3. DIREKTER ANRUF
4. … oder in Runde reinrufen.

## Slide 12: Während und nach einer Funkverbindung
Rufzeichen nennen („[…] EA5AZW von DO1LEN“)
Funkverbindung bewerten (Rapport)
QSL-Karte austauschen:
<number>
Notes: <number>
Kurzwelle: Tote Zone !!
------------------------------------------------------------
<< Beim Namen wird nur der Vorname genannt. Man ist immer per „Du“ unter den Funkamateuren
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
RUFZEICHEN NENNUNG im Buchstabieralphabet Sprich: DELTA OSCAR eins LIMA ECHO NOVEMBER
Kurzwelle: Anfang und Ende des Durchgangs (damit man weiß, wer gemeint ist)
GESETZ: mindestens >Anfang< und >Ende< des Durchgangs und alle >zehn< Minuten.
------------------------------------------------------------
Rapport
QSL-Karte (Klick  Rückseite)

## Slide 13: Funkbaken - Testen weltweiter Ausbreitung
Baken senden in folgenden Bereichen:
14,099 - 14,101 Mhz
18,109 - 18,111 Mhz
21,149 - 21,151 Mhz
24,929 - 24,931 Mhz
28,190 - 28,225 Mhz
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Aussendung: jeweils mit dem Rufzeichen,
gefolgt von vier Dauerstrichen
Senderleistung im Sekundentakt von 100 auf 10, dann auf 1
und zuletzt auf 0,1 Watt reduziert wird.
Notes: PRAKTISCHER TEST:
Wie weiß man, in welchen Frequenzband es gute Ausbreitungsmöglichkeiten gibt?
ALTERNATIVE:
Sonnenfleckenrelativzahlen, …
<number>

## Slide 14
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Funkwetterberichte / Ausbreitungstools (Sonnenflecken / Flux)
http://www.hamqsl.com/solar.html
Notes: Funkwetterberichte („Vorhersage“)
> Sonnenflecken
> Flux
> Tageszeit (Day / Night)
<number>

## Slide 15: Fieldday
Funkgeräte werden an einem exponierten Standort aufgebaut
Ein Wochenende mit Funkbetrieb, Lagerfeuer, und viel Spaß
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
<number>
Notes: Abkürzung FD (Fieldday) -> auch als Wettbewerb
<number>

## Slide 16: Contest
Funkwettbewerb
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
<number>
Notes: Direkt als Funkwettbewerb
Von Verband ausgerichtet
-> Lokal
-> Weltweite Konteste (meist am Wochenende)
Ziel: – bestimmte Zeit, möglichst viele Verbindungen.
Randbedingungen:
ILLW (Leuchttürme usw.)
BILD: Hier von Portabelstandort (Wohnwagen)
---------------------------------------------------
=> Station in groß auf nächster Folie!
<number>

## Slide 17: Contest
Funkwettbewerb
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
<number>
Notes: Station beschreiben
<- WICHTIG: IARU-Bandpläne – Bereiche für Konteste beachten.
<number>

## Slide 18
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Funkwettbewerbe – DX Expeditionen
Bandpläne „DX-Fenster (Frequenzen“
Nicht nur Wohnwagen, weit weg!
Seltene Stationen, teils sehr gefragt
Pile-Up
Splitverkehr ist häufig „3-up“
ZUSATZ: 3Y0A (CE9) Antarktis (Süden) -- sehr selten zu hören -- Pinguine
<number>

## Slide 19: Notzeichen
<number>
Notes: <number>
# Im See- und Flugfunkdienst
Das Notzeichen zeigt an, dass ein >>See- oder Luftfahrzeug<< von ernster und unmittelbar bevorstehender Gefahr bedroht ist.
Das Dringlichkeitszeichen kündigt an, dass die rufende Funkstelle eine sehr dringende Meldung zu senden hat, die die Sicherheit eines See- oder Luftfahrzeugs oder einer Person betrifft.
Das Sicherheitszeichen kündigt an, dass die rufende Funkstelle eine wichtige nautische Warnung zu senden hat.
# NOTRUF GEHÖRT?
Beobachten Sie die Frequenz!
Notmeldung >bereits von einer Rettungsorganisation beantwortet< ?
Wenn nicht, nehmen Sie mit der Station Funkkontakt auf
Frage: Standort, bei einem Segelboot als Längen- und Breitengrad.
Information >an die Polizei< und bitten Sie diese >um Weitergabe an die zuständigen Rettungsorganisationen<.
- Nehmen Sie >wieder Funkkontakt< mit der in Not befindlichen Station auf - >bestätigen< der Weitergabe der Notfunkmeldung.
# WICHTIG:
>> Der Funkamateur selbst darf die Not- und Sicherheitszeichen niemals gebrauchen. [!!]

## Slide 20
http://www.darc.de/referate/notfunk/meldungen/meldungen-details/article/philippinen-erneut-von-taifun-betroffen/
Notes: Notfunkfrequenzen – Frequenzzentren beim Taifun in den Philippinen [bitte freihalten]
[Meldung] vom 08.11.
---------------------------------------------------------
Genannte Frequenzen:
7,095 MHz (weltweit)
144,740 MHz (lokal / regional)
---------------------------------------------------------
Von Notfunk-Koordinator der IARU-Region 3
– VK3PC [<< welches Land?]
<number>

## Slide 21
http://www.darc.de/referate/notfunk/meldungen/meldungen-details/article/philippinen-erneut-von-taifun-betroffen/
Meldung von VK3PC, Notfunk-Koordinator IARU-Region 3
Frage: Aus welchem Land kommt er?
http://cluster.f5len.org/index.php?p=atlas
Notes: Notfunkfrequenzen – Zentren beim Taifun in den Philippinen
Meldung vom 08.11.
---------------------------------------------------------
Genannte Frequenzen:
7,095 MHz (weltweit)
144,740 MHz (lokal / regional)
---------------------------------------------------------
Von Notfunk-Koordinator der IARU-Region 3
– VK3PC [<< welches Land?]
Link: http://cluster.f5len.org/index.php?p=atlas
FRAGE ins Publikum
[weiterklicken] ( VK: Australien)
<number>

## Slide 22
http://www.darc.de/referate/notfunk/meldungen/meldungen-details/article/philippinen-erneut-von-taifun-betroffen/
http://cluster.f5len.org/index.php?p=atlas
Notes: Notfunkfrequenzen – Zentren beim Taifun in den Philippinen
Meldung vom 08.11.
---------------------------------------------------------
Genannte Frequenzen:
7,095 MHz (weltweit)
144,740 MHz (lokal / regional)
---------------------------------------------------------
Von Notfunk-Koordinator der IARU-Region 3
– VK3PC [<< welches Land?]
( VK: Australien)
Link: http://cluster.f5len.org/index.php?p=atlas
<number>

## Slide 23
Ein paar Prüfungsfragen zur KW-Betriebstechnik  hier klicken
LIVE-Demo Webempfänger (websdr.org)  hier klicken PA
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
KW-Bänder Klasse E – http://www.darc.de/referate/hf/bandplaene/
Notes: KW-Bänder Klasse E
-----------
LiveDemo => Niederlande / WebSDR
noch nicht ausprobiert, aber ganz witzig, wenn man sich selbst weltweit hört.
<number>

## Slide 24: Nächste Woche: Fr, 29. November 19 Uhr lokal
<number>
Fragen ?
Notes: <number>