## Slide 1: Organisatorisches
Informationen über die Mailingliste
http://lists.darc.de/mailman/listinfo/lizkurs_c18
Webseite Ortsverband München-Süd
http://www.darc.de/c/18
Gesammelte Infos:
http://wiki.muc.ccc.de/afu-kurs
Nächster Termin: Mi, 04. Dezember 19 Uhr lokal
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: <number>

## Slide 2
Was machen wir heute?
 Kurze Wiederholung QTH-Locator
RST, QSL-Karte, Logbuch, Diplome
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: QTH: Standort [!]
<number>

## Slide 3: Wdh.: Frage in der Betriebstechnik (BA104)
Wie ist das Rufzeichen DO9XYZ unter Zuhilfenahme des Internationalen Buchstabieralphabetes richtig buchstabiert?
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: FRAGE !

<number>

## Slide 4: Wdh.: Frage in der Betriebstechnik (BA104) Lösung
Wie ist das Rufzeichen DO9XYZ unter Zuhilfenahme des Internationalen Buchstabieralphabetes richtig buchstabiert?
Delta Oscar 9 X-Ray Yankee Zulu
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Zur Lösung: Bei den Antworten zu dieser Frage müssen Sie herausfinden, in welcher Antwort nur die internationalen Buchstabierwörter verwendet werden. Denmark für „D“ oder Otto für „O“ sind beispielsweise falsch. Zwei Klippen sind für Deutschsprachige in diesem Buchstabieralphabet enthalten. Zoulou für Z wird international mit einem weichen S gesprochen, also „sulu“. Leider wird es dadurch im deutschen Funkverkehr gelegentlich mit „sierra“ verwechselt. Außerdem gibt es keine Umlaute in diesem Alphabet. Ä, Ö und Ü werden als A-E, O-E oder U-E buchstabiert.
<number>

## Slide 5: Wdh.: Frage in der Betriebstechnik (BB201)
Welche Bedeutung haben in der gleichen Reihenfolge gelesen die Q-Gruppen "QRV", "QRM?" und "QTH"?
Ich habe nichts mehr für Sie. Werden Sie gestört? Mein Standort ist …
Senden Sie eine Reihe V. Soll ich mehr Sendeleistung anwenden? Ihre gesendeten Töne sind kaum hörbar.
Ich bin bereit. Werden Sie gestört? Mein Standort ist …
Ich habe nichts mehr für Sie. Mein Standort ist … Ich bin bereit.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: FRAGE !

Sind für Telegraphie gedacht, ein paar Prüfungsfragen dazu.
Meist umgangssprachlich – falsch – verwendet.
<number>

## Slide 6: Wdh.: Frage in der Betriebstechnik (BB201) Lösung
Welche Bedeutung haben in der gleichen Reihenfolge gelesen die Q-Gruppen "QRV", "QRM?" und "QTH"?
Ich habe nichts mehr für Sie. Werden Sie gestört? Mein Standort ist …
Senden Sie eine Reihe V. Soll ich mehr Sendeleistung anwenden? Ihre gesendeten Töne sind kaum hörbar.
Ich bin bereit. Werden Sie gestört? Mein Standort ist …
Ich habe nichts mehr für Sie. Mein Standort ist … Ich bin bereit.
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Sind für Telegraphie gedacht, ein paar Prüfungsfragen dazu.
Wer hät‘s gewusst?
<number>

## Slide 7: Hinweis Lichtblick:
Prüfungsfragen – Technik
http://www.dl9hcg.a36.de/lichtblick.html
Erläuterungen zu jeder Prüfungsfrage:
Lichtblick Klasse E Technik
Lichtblick Klasse A Technik
Lexikon: Betriebstechnik
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Mit Lösungsweg [!]
<number>

## Slide 8
Was machen wir heute?
 QTH-Locator
RST, QSL-Karte, Logbuch, Diplome
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: QTH: Standort [!]
<number>

## Slide 9: QTH – Locator
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Standortkenner, QTH-Locator von IARU => Locatorsystem
Größtfelder [Fields]: AA (links unten) bis RR (rechts oben).

--------------------------------------------------------------------
<number>

## Slide 10: QTH – Locator (2)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Standortkenner, IARU => Locatorsystem
Größtfelder [Fields]: AA (links unten) bis RR (rechts oben).
--------------------------------------------------------------------
 Deutschland: JN und JO
 Unterteilung der Größtfelder in 100 Großfelder [Squares]: 00..99
<number>

## Slide 11: QTH – Locator (3)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Großfeld JO30
Notes: Dargestellt: Großfeld JO30
Unterteilung Großfeld
24 mal 24 = 576 [Kleinfelder]
Kennzeichnung: AA..XX
Der >erste< der letzten beiden Buchstabenwird: horizontal (X-Achse)
und der >zweite<: vertikal (Y-Achse)
abgelesen.
Hier in unseren Breiten:
ca. 7km x 5 km (>> 2° / 1°)
----------------------------------------
Zusatzfrage: Für was steht das ON (grün)?
Belgien
<number>

## Slide 12
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
http://no.nonsense.ee/qth/map.html > hier klicken
JN58
Notes: Großfeld JN58 (meist auf Kurzwelle ausreichend <-> Zusätzliche Information zum Ortsnamen
http://no.nonsense.ee/qth/map.html
<number>

## Slide 13
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
http://no.nonsense.ee/qth/map.html > hier klicken
JN58SD
Notes: 6 Stellen Lokator => JN58SD (Normale Größe auf VHF => bis ca. 400 km Funkverkehr auf VHF / UHF)
http://no.nonsense.ee/qth/map.html
<number>

## Slide 14
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
http://no.nonsense.ee/qth/map.html > hier klicken
JN58SD76HV
Notes: 10 Stellen Lokator: JN58SD76HV => sehr kleines Rechteck 
http://no.nonsense.ee/qth/map.html
<number>

## Slide 15
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
http://no.nonsense.ee/qth/map.html > hier klicken
JN58SD
IN94RU (Bordeaux)
Notes: Richtung / Entfernung
http://no.nonsense.ee/qth/map.html
Von hier [JN58SD] => Nord-Osten von Bordeaux [IN94RU]
Latitude: 48.147743 Longitude: 11.545486 Locator: JN58SD (map, sat, terrain)
Distance from IN94RU - 994.429 km (617.91 mi) Bearing ~ 64.09° (reverse bearing ~ 252.88°) Midpoint - lat: 46.659175 lon: 5.316388
---------------------------------------------------------------------------------
Standortkenner / LOCATOR:
Standort, Entfernung, Richtung (Antenne [!])
auch auf QSL -> theoretisch beliebig genau
-> VHF / QSL-Karte: meist 6 Zeichen
-> Kurzwelle: 4 Stellen genug
(Link ermöglicht bis 10 Stellen Genauigkeit => anschaun)
Großfelder Deutschland (JN / JO),...
Der erste der letzten beiden Buchstaben wird horizontal (X-
Achse) und der zweite vertikal (Y-Achse) abgelesen.
weltweit!
<number>

## Slide 16
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
http://no.nonsense.ee/qth/map.html > hier klicken
JN58SD
IN94RU (Bordeaux)
Notes: Richtung / Entfernung BACKUP (Karte)
http://no.nonsense.ee/qth/map.html
Von hier [JN58SD] => Nord-Osten von Bordeaux [IN94RU]
Latitude: 48.147743 Longitude: 11.545486 Locator: JN58SD (map, sat, terrain)
Distance from IN94RU - 994.429 km (617.91 mi) Bearing ~ 64.09° (reverse bearing ~ 252.88°) Midpoint - lat: 46.659175 lon: 5.316388
<number>

## Slide 17
Was machen wir heute?
QTH-Locator
 RST, QSL-Karte, Logbuch, Diplome
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: QTH: Standort [!]
<number>

## Slide 18: Rapport nach RST (1)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Ich höre dich mit 5 und 9. // Ur rst 599.
Notes: Im Amateurfunk: RST System ausreichend
Lesbarkeit Signalstärke Tonqualität
(Kommerziell – andere wie SINPO - http://www.fading.de/sinpo.php )
-------------------------------------------------------------------------------------------
Normal: R5
Bei Schwierigkeit R4 bis R3
(darunter kaum verständlich)
 nächste Folie
-------------------------------------------------------------------------------------------
Signalstärke: S-Meter S1-S9 (<- meist mit Angabe der Station, Antenne,…)
<number>

## Slide 19: Rapport nach RST (2)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
http://www.s-meter.de/skale.htm , Zitat vom 27.11.
Ich höre dich mit 5 und 9. // Ur rst 599.
Notes: Im Amateurfunk: RST System ausreichend
-------------------------------------------------------------------------------------------
Normal: R5
Bei Schwierigkeit R4 bis R3
(darunter kaum verständlich)
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Signalstärke: S-Meter S1-S9 (<- meist mit Angabe der Station, Antenne,…)
<number>

## Slide 20: Rapport nach RST (3)
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Im Amateurfunk: RST System ausreichend
(Kommerziell – andere wie SINPO - http://www.fading.de/sinpo.php )
---------------------------------------------------------------------------------------
Aurora borealis => A (da ton generell stark verbrummt)
RSA
<number>

## Slide 21: Frage in der Betriebstechnik (BB304)
Wie groß ist der Unterschied zwischen S4 und S7 in Dezibel?
3 dB
9 dB
18 dB
28 dB
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
  Weitere Fragen im Buch
Notes: FRAGE !

<number>

## Slide 22: Frage in der Betriebstechnik (BB304) Lösung
Wie groß ist der Unterschied zwischen S4 und S7 in Dezibel?
3 dB
9 dB
18 dB = 3 · 6 dB
28 dB
------------------------------------------------------------------------------------------
ZUSATZFRAGE: Sind es 18 dB Spannungs- oder Leistungsunterschied?
Welcher Faktor?
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: 18 dB
---------------------------
 Sind es18 dB Spannungs- oder Leistungsunterschied?
-- 
dB ist unabhängig von Spannung oder Leistung
Faktor ist abhängig, ob Spannung oder Stromlevel [!]
6 dB = Faktor 4 (Leistung) => 4^3= 64 (Leistung)
(…) = Faktor 2 (Spannung) => 2^3=8
<number>

## Slide 23: Logbuch
Das Wichtigste in Kürze:
„Es ist das Stationstagebuch, das ein Funkamateur freiwillig führt oder in besonderen Fällen führen muss.“ [Frage: BG103]
Zeiten in Weltzeit (UTC)
Anordnung durch zuständige Behörde möglich, z.B. bei Funkstörungen [vgl. BG104]
Computerlog, aber einsehbar [BG103 / BG109]
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Anordnung, wann gesendet wurde ?! => Logbuch
Computerlog: Einsehbar – Software vorhanden, gespeichert
<number>

## Slide 24: Logbuch
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: Meist am Computer – hier älterer Screenshot aus HAM Office,
Meist inklusive Locator usw.
WinTEST?
<number>

## Slide 25: QSL-Karten (1)
BG111:
Welche Angaben sollten QSL-Karten mindestens enthalten?
Verwendetes Rufzeichen
Rufzeichen der Gegenstation
Datum und Uhrzeit der Funkverbindung in UTC,
Frequenz
Betriebsart
Signal-Rapport
Unterschrift des Operators.
________________________________
Empfehlenswert sind die zusätzliche Angaben von Adresse, eigenem DOK, Locator, ITU-Zone, WAZ-Zone
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: > das eigene Rufzeichen
> Rufzeichen der Gegenstation
bei Bedarf noch die Angabe eines QSL-Managers
> Datum und Uhrzeit (in Weltzeit - UTC)
das Amateurfunkband oder besser: die Frequenz
> die Betriebsart
> der Signalreport (nach RST)
Unterschrift (die für Diplome des DARCs neuerdings nicht mehr erforderlich ist)
# Empfehlenswert:
---
DOK: Ortsverband bei DARC-Mitgliedschaft
(Distriks-Ortsverband-Kenner – C18: OV München Süd)
--- Deutschland ITU-Zone: 28
WAZ-Zone: 14
<number>

## Slide 26: QSL-Karten (2)
Wohin damit?
QSL Manager
Via bureau, eQSL oder direkt
SAE (self-addressed envelope)
SASE (self-addressed stamped envelope)
IRC (international reply roupon) -> nicht für alle Ländern
„green stamp“ -> 1-2 Dollar als Briefmarke
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: [DIRECT] [BUREAU] [QSL-Manager >>QSL via<<] [eQSL]
Wo Adresse?
in der internationalen Amateurfunk-Rufzeichenliste (Callbook) oder aus Informationen des Internets.
Direkter Austausch:
SAE (self-addressed envelope): Man legt dem Brief mit der QSL-Karte einen an sich selbst beschrifteten Briefumschlag bei.
SASE (self-addressed stamped envelope): Beigelegt wird ein an sich selbst beschrifteter und in den Briefmarken der Gegenstation frankierten Briefumschlag.
Ein IRC (international reply coupon) ist ein internationaler Antwortschein, der bei den Poststellen erhältlich ist, und im Brief mitgesendet wird. IRCs können jedoch nicht in allen Ländern umgetauscht werden.
"green stamp" steht dafür, dass eine 1 US-Dollarnote ($) beigelegt werden soll.
<number>

## Slide 27: eQSLs
http://www.eqsl.cc/
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: QSL-Karten mitbringen (meine bescheidenen)
eQSL
QSL-Manager, qrz.com, WELTWEIT (auch in Unterberkistan)
eqsl.cc
[DIRECT] [BUREAU] [QSL-Manager] [eQSL]
<number>

## Slide 28: eQSLs
http://www.eqsl.cc/
      Ortsverband München-Süd des
      Deutschen Amateur-Radio-Club e.V.
Notes: QSL-Karten mitbringen (meine bescheidenen) => Austausch,
eQSL
QSL-Manager, qrz.com, WELTWEIT (auch in Unterberkistan)
eqsl.cc
[DIRECT] [BUREAU] [QSL-Manager] [eQSL]
<number>

## Slide 29: Nächste Woche: Mi, 04. Dezember 19 Uhr lokal
<number>
Fragen ?
-------------------
Nächste Stunde: [Diode, Halbleiter, HEUTE] / Transistor
=> Betriebstechnik: VHF UHF DX (Fernverbindungen)
(Markus, restliche Kapitel 7)
=> Vorschriften: Amateurfunkgesetz
-------------------
Notes: <number>