## Slide 1
Was machen wir heute?
Betriebstechnik/Vorschriften BV-3x
Radio Regulations, Amateurfunkstellen

## Slide 2: Radio Regulations (RR)
Das erste Gesetzeswerk, das hier ein wenig interpretiert werden soll, ist die so genannten Radio Regulations (RR) der International Telecommunication Union (ITU). Daraus wird nationales Recht abgewandelt. In Deutschland heißt dies dann Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk).
In den Auswahlantworten zur folgenden Prüfungsfrage VA101 sind die wichtigsten internationalen Gesetze, Regelungen und Empfehlungen für den gesamten Funkdienst aufgeführt. Für Funkamateure wichtig sind alle vier, jedoch ist die Definition des Begriffes Amateurfunkdienst im Artikel 1 der Radio Regulations zu finden. Dies ist also die Lösung der Prüfungsfrage. Die anderen Regelungen lernen Sie noch im Verlauf des Lehrgangs kennen.
In den RR wird der Amateurfunkdienst „definiert“. Weil dort aber unterschiedliche Regelungen zwischen dem terrestrischen Funkdienst und dem Funkdienst über Satelliten bestehen, beim Amateurfunk aber keine generellen Unterschiede gemacht werden, hat man die Definition des terrestrischen Amateurfunkdienstes und des Amateurfunkdienstes über Satelliten zusammengefasst.
Der Amateurfunkdienst dient zur eigenen Ausbildung, für den Funk-verkehr der Funkamateure untereinander und für technische Studien.

## Slide 3: Prüfungsfragen
VA101 | In welchem zum Internationalen Fernmeldevertrag gehörenden Regelungswerk ist der Begriff "Amateurfunkdienst" definiert?
A | In den Empfehlungen der IARU (Internationale Amateur Radio Union).
B | In den Normen und Empfehlungen des ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen).
C | In den Radio Regulations (VO Funk) der ITU (Internationale Fernmeldeunion).
D | In den Regelungen der CEPT (Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation).
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch
VA303 | Gelten die allgemeinen Regelungen der Radio Regulations (VO Funk) auch für den Amateurfunkdienst?
A | Nein, sonst wäre der Amateurfunk als Experimentierfunk zu eingeschränkt.
B | Nein, dies wären zu viele Sachverhalte, die der Funkamateur wissen müsste.
C | Ja, aber nur die Festlegung der Frequenzbereiche, Funkregionen und Rufzeichenreihen.
D | Ja, der Amateurfunkdienst ist in den Radio Regulations (VO Funk) so festgelegt.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig

## Slide 4: Prüfungsfragen
VA102 | Wozu dient der Amateurfunkdienst nach dem Wortlaut seiner inter-nationalen Begriffsbestimmung in den Radio Regulations (VO Funk)?
A | Zur Benutzung von Amateurfunkstellen auf der Erde und im Hauptteil der Erdatmosphäre.
B | Zur eigenen Ausbildung, für den Funkverkehr der Funkamateure untereinander und für technische Studien.
C | Für den Funkverkehr der Funkamateure untereinander sowie für den Funk-verkehr über Amateurfunkstellen an Bord von erdumlaufenden Satelliten.
D | Für experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien, zur Völkerverständigung und zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch
VA104 | Welche Aussage über Funkamateure enthält die Begriffsbestimmung des Amateurfunkdienstes in den Radio Regulations (VO Funk)?
A | Funkamateure sind die Inhaber einer Prüfungsbescheinigung über eine bestandene Amateurfunkprüfung und befassen sich mit der Funktechnik aus persönlicher Neigung und nicht aus gewerblich-wirtschaftlichem Interesse.
B | Keine, da es sich um die Definition des Amateurfunkdienstes handelt.
C | Funkamateure sind ordnungsgemäß ermächtigte Personen, die sich mit der Funktechnik aus rein persönlicher Neigung und nicht aus geldlichem Interesse befassen.
D | Funkamateure dürfen nur Mitteilungen von geringer Bedeutung übertragen, die es nicht rechtfertigen, öffentliche Telekommunikationsdienste in Anspruch zu nehmen.
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch

## Slide 5: Prüfungsfrage
VA103 | Wozu dient der Amateurfunkdienst über Satelliten nach dem Wortlaut seiner internationalen Begriffsbestimmung in den Radio Regulations (VO Funk)?
A | Der Amateurfunkdienst über Satelliten dient den gleichen Zwecken wie der Amateurfunkdienst, wobei Weltraumfunkstellen auf Erdsatelliten benutzt werden.
B | Der Amateurfunkdienst über Satelliten dient den Funkamateuren zu experimenteller Ermittlung der Ausbreitungsbedingungen imWeltraum
C | Durch den Amateurfunkdienst über Satelliten können Funkamateure die Dämpfung der ionisiserenden Schichten ermitteln.
D | Durch den Amateurfunkdienst über Satelliten können Funkamateure die Dämpfung der reflektierenden Schichten im UHF-Bereich ermitteln.
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch

## Slide 6: Amateurfunkstellen
Eine Amateurfunkstelle ist eine Funkstelle in der Amateurfunk betrieben wird. Das klingt zwar jetzt etwas platt, aber genau so ist eine Amateurfunkstelle in der VO Funk definiert.
Eine Funkstelle wiederum ist eine Zusammenschaltung von einem (oder mehreren) Sendern und Empfängern mit all dem Zubehör (wie Mikrofon, Antennenumschalter und Stations-PC), das für den Betrieb des (einen) Funkdienstes an dieser Stelle benötigt wird.
Die Funkstelle wird nun dadurch zur Amateurfunkstelle indem sie durch einen Funkamateur im Rahmen der Vorschriften (VO Funk und andere) betrieben wird.
Neben den „normalen“ Amateurfunkstellen gibt es noch
Klubstationen
Relaisfunkstellen
Funkbaken und
Besondere Amateurfunkstellen

## Slide 7: Prüfungsfragen
VA201 | Wie ist die Amateurfunkstelle in den Radio Regulations (VO Funk) definiert?
A | Eine Amateurfunkstelle ist eine Funkstelle des Amateurfunkdienstes.
B | Eine Amateurfunkstelle ist eine Funkstelle, die aus einer oder mehreren Sendefunkanlagen und Empfangsfunkanlagen einschließlich der zum Betrieb erforderlichen Zusatzeinrichtungen besteht.
C | Eine Amateurfunkstelle ist jede Funkstelle, die in einem Frequenzbereich betrieben werden kann, der für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen ist.
D | Eine Amateurfunkstelle ist jede Funkstelle, die aus einer oder mehreren Sendefunkanlagen, Empfangsfunkanlagen, Antennenanlagen und Zusatzeinrichtungen besteht und die auf einer für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen betrieben werden kann.
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch
VA205 | Bei welcher der genannten Einrichtungen handelt es sich um eine Amateurfunkstelle nach der Definition der Radio Regulations (VO Funk) und des AFuG?
A | Ein LPD-Funkgerät, das im 70-cmAmateurfunkband im Rahmen des nicht öffentlichen mobilen Landfunks betrieben wird.
B | Eine Versuchsfunkstelle, die auf mindestens einer dem Amateurfunkdienst zugewiesenen Frequenzen betrieben wird.
C | Ein Fuchsjagdsender im 80-m-Band mit weniger als 5 Watt Senderleistung, der kein Rufzeichen, aber die Peilkennungen MO, MOE, MOI oder MOS aussendet.
D | Ein FM-Relais mit Sender und Empfänger am gleichen Standort sowie getrennter Ein- und Ausgabefrequenz zwischen 27120 und 27410 kHz.
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch

## Slide 8: Prüfungsfragen
VA203 | Was ist eine Amateurfunkstelle im Sinne der Radio Regulations (VO Funk)?
A | Jede Funkstelle, die von einer Person betrieben wird, die auch Funkamateur ist.
B | Jede Funkstelle, die auf einer der im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen betrieben werden kann.
C | Eine Funkstelle, die aus einer oder mehreren Sendefunkanlagen-, Empfangsfunkanlagen-, Antennenanlagen und Zusatzeinrichtungen besteht.
D | Eine Funkstelle, die im Rahmen der Definition und der Regelungen des Amateurfunkdienstes in der VO Funk von einem Funkamateur betrieben wird.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig
VA202 | Wie ist die Funkstelle in den Radio Regulations (VO Funk) definiert?
A | Eine Funkstelle ist eine Zusammenschaltung technischer Einrichtungen an einem Ort mit der Funkverkehr abgewickelt werden kann.
B | Funkstelle: Ein oder mehrere Sender oder Empfänger oder eine Zusammen-schaltung von Sendern und Empfängern einschließlich der Zusatzeinrich-tungen, die zum Ausüben eines Funkdienstes an einem Ort erforderlich sind.
C | Eine Funkstelle ist eine Zusammenschaltung aller zur Erzeugung und zum Empfang von Funksendungen an einem Ort eingesetzten Einrichtungen.
D | Eine Funkstelle besteht aus einer oder mehreren Sendefunkanlagen und Empfangsfunkanlagen einschließlich der Antennenanlagen und der zum Betrieb erforderlichen Zusatzeinrichtungen und kann mindestens auf einer für einen jeweiligen Funkdienst zugewiesenen Frequenzen betrieben werden.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch

## Slide 9: Anmerkung zu Funkstellen
Im Shack eines gut ausgerüsteten Funkamateurs finden sich mehrere Transceiver (z.B. einer für KW, einer für 2m/70cm), ein mit beiden verbundener Stations-PC für Logging, Transceiversteuerung und digitale Betriebsarten, dazu eine Stromversorgung, Kleinkram wie Mikrofone und Morsetasten und schließlich draußen auf dem Dach verschiedene Antennen. Das alles zusammen bildet eine "Funkstelle des Amateurfunkdienstes". Wenn dieser Funkamateur nun außerdem ein Handy aus der Tasche zieht? Das Handy hat nichts mit Amateurfunk zu tun, sondern wird für einen anderen, zweiten Funkdienst benutzt. Daher ist das Handy eine eigene, zweite Funkstelle. Daran ändert sich nichts, wenn man das Handy über eine USB-Buchse an den Stations-PC anschließt um darüber eine Internet-Verbindung herzustellen: Es bleibt dabei, dass es sich um zwei Funkstellen handelt.

## Slide 10: Prüfungsfrage
VA204 | Bei welcher der genannten Einrichtungen handelt es sich um keine Amateurfunkstelle nach der Definition der Radio Regulations (VO Funk) und des AFuG?
A | Ein Digipeater im 70-cm-Band mit DXCluster und Mailbox-Dienst, wobei der für den Digipeater-Betrieb notwendige Datenrechner nicht am Standort des Digipeaters steht.
B | Je eine Funkbake im 70-cm-, 23-cm und 13-cm-Band mit gemeinsam gleichen Rufzeichen am gleichen Standort.
C | Ein FM-Relais mit Sender und Empfänger am gleichen Standort sowie getrennter Einund Ausgabefrequenz zwischen 27120 und 27410 kHz.
D | Ein Fuchsjagdsender im 80-m-Band mit weniger als 5 Watt Senderleistung, der kein Rufzeichen, aber die Peilkennungen MO, MOE, MOI oder MOS aussendet.
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch

## Slide 11: Klubstationen
QSL-Karte einer Klubstation aus Sachsen
Klubstationen werden von Interessengruppen, Schulen oder Ortsverbänden eingerichtet. Gelegentlich wird eine Interessengruppe vielleicht an einem Wettbewerb teilnehmen und dafür ein spezielles Rufzeichen beantragen. Im § 3 Abs. 1 AFuG ist geregelt: Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation wird durch den Leiter einer Gruppe von Funkamateuren bei der Bundesnetzagentur beantragt. Diese ist wie alle Rufzeichenzuteilungen kostenpflichtig. Sie finden das Amateurfunkgesetz (AFuG) im Anhang 8 des Prüfungsfragenkatalogs.

## Slide 12: Prüfungsfragen
VD401 | Welche Voraussetzung muss für die Erteilung eines Rufzeichens für den Betrieb einer Klubstation erfüllt sein?
A | Die Rufzeichenzuteilung für das Betreiben einer Klubstation ist von der Benennung des verantwortlichen Funkamateurs durch den Leiter einer Gruppe von Funkamateuren abhängig.
B | Der verantwortliche Funkamateur für die Klubstation muss in jedem Fall Inhaber eines Rufzeichens der höchsten Amateurfunkklasse sein.
C | Der verantwortliche Funkamateur muss seit mindestens 2 Jahren Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses sein.
D | Der Leiter einer als eingetragener Verein (e.V.) bestehenden Amateurfunkvereinigung muss auch der für die beantragte Klubstation verantwortliche Funkamateur sein
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch
VD402 | Welche Voraussetzung muss für die Erteilung eines Rufzeichens für den Betrieb einer Klubstation erfüllt sein?
A | Der verantwortliche Funkamateur für die Klubstation muss in jedem Fall Inhaber eines Ausbildungsrufzeichens sein.
B | Eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nach § 3 Abs. 1 AFuG.
C | Der verantwortliche Funkamateur für die Klubstation muss in jedem Fall Inhaber eines Rufzeichens der höchsten Amateurfunkklasse sein.
D | Eine HAREC-Bescheinigung oder ein Amateurfunkzeugnis.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch

## Slide 13: Prüfungsfragen
VD403 | Was ist nötig, damit ein Funkamateur das Rufzeichen einer Klubstation mitbenutzen darf?
A | Eine Ausbildungsfunkrufzeichenzuteilung nach § 12 der AFuV.
B | Ein Amateurfunkzeugnis der entsprechenden Klasse.
C | Er muss Inhaber eines Rufzeichens der höchsten Amateurfunkklasse sein.
D | Er muss Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst sein.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig
VD404 | Wovon sind die Betriebsrechte eines Funkamateurs bei der Mitbenutzung eines Klubstationsrufzeichens abhängig?
A | Von seiner Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst.
B | Nur von den Betriebsrechten der Zuteilung der Klubstation.
C | Von der CEPT-Klasse der Klubstation.
D | Er muss Inhaber einer Ausbildungsfunkzuteilung nach § 13 der AFuV sein.
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch

## Slide 14: Prüfungsfragen
VD406 | Welche der genannten Funkamateure dürfen an einer Klubstation der Klasse A Funkbetrieb im 40-m-Amateurfunkband durchführen?
A | Inhaber einer Amateurfunkzulassung der Klasse E.
B | Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses der Klasse E ohne Amateurfunkzulassung.
C | Inhaber einer Amateurfunkzulassung der Klasse A.
D | Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses der Klasse A ohne Amateurfunkzulassung.
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch
VD411 | Welche der folgenden Aussagen bezüglich Standortwechsel ist richtig?
A | Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation endet mit dem Standortwechsel der Klubstation.
B | Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation endet mit dem Rufzeichenwechsel bei der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst.
C | Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation endet mit dem Widerruf des Ausbildungsrufzeichens.
D | Kurzzeitige Standortänderungen einer Klubstation müssen der Bundesnetzagentur nicht angezeigt werden.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig

## Slide 15: Prüfungsfragen
VD408 | Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
A | Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation endet mit dem Standortwechsel der Klubstation.
B | Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation endet mit dem Rufzeichen-wechsel bei der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst.
C | Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation endet mit dem Verzicht auf die Zulassung zum Amateurfunkdienst.
D | Die Rufzeichenzuteilung für eine Klubstation endet mit dem Widerruf des Ausbildungsrufzeichens.
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch
VB120 | Ist der vorübergehende Betrieb einer Klubstation nach CEPT-Empfehlung T/R 61-01 in einem Land erlaubt, welches diese Empfehlung anwendet ?
A | Ja, der Betrieb einer Klubstation ist zulässig, wenn der zuständigen Außenstelle der Bundesnetzagentur der vorgesehene Standort im Ausland vorher mitgeteilt worden ist.
B | Ja, aber nur, wenn die Klubstation im Ausland an keinem festen Standort betrieben wird.
C | Nein, weil es in den übrigen CEPTLändern keine Klubstationen gibt.
D | Nein, der Betrieb einer Klubstation bedarf der Beantragung einer Gastgenehmigung.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig

## Slide 16: Ausbildungsrufzeichen
Zur Förderung der Ausbildung erteilt die Bundesnetzagentur sogenannte Ausbildungsrufzeichen. Diese sind auf einen Ausbilder ausgestellt und immer an seine Anwesenheit gebunden. Mit diesen Ausbildungsruf-zeichen können Personen, die über keine Amateurfunklizenz verfügen unter der Aufsicht des Ausbilders Amateurfunk betrieben und so z.B. eine gute Betriebstechnik erlernen.
Das Ausbildungsrufzeichen wird ausschließlich vom Auszubildenden benutzt
Das Ausbildungsrufzeichen wird nur in Anwesenheit des Rufzeicheninhabers benutzt
Der Auszubildende muss die Funktätigkeit in einem Log festhalten, das vom Ausbilder gegengezeichnet wird.
Ausbildung kann sowohl an einer „normalen“ Amateurfunkstelle als auch an eine Clubstation erfolgen, es ist aber immer das Ausbildungsrufzeichen des Ausbilders zu verwenden.
Die Betriebsrechte sind in jedem Fall von der Klasse des Ausbildungsrufzeichens – und damit des Ausbilders – abhängig.
Deutsche Ausbildungsrufzeichen dürfen nur in Deutschland verwendet werden.

## Slide 17: Prüfungsfragen
VD301 | Von wem ist während des Ausbildungsfunkbetriebs das zugeteilte Ausbildungsrufzeichen zu benutzen?
A | Grundsätzlich nur vom Ausbilder.
B | Vom Auszubildenden und vom Ausbilder.
C | Immer nur vom Inhaber der benutzten Amateurfunkstation.
D | Grundsätzlich nur vom Auszubildenden.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig
VD302 | Was ist bei der Durchführung von Ausbildungsfunkverkehr zu beachten?
A | Beim Ausbildungsfunkverkehr darf nicht an Amateurfunkwettbewerben teilgenommen werden.
B | Vom Auszubildenden sind Angaben über den Funkverkehr schriftlich festzuhalten und vom Ausbilder zu bestätigen.
C | Der Ausbildungsfunkverkehr darf ausschließlich in Gegenwart des Ausbilders an einer Klub oder Schulstation durchgeführt werden.
D | Der Ausbildungsfunkverkehr darf ausschließlich in Phonie (SSB oder FM) durchgeführt werden.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch

## Slide 18: Prüfungsfragen
VD303 | Was ist u.a. im Zusammenhang mit der Durchführung von Ausbildungsfunkverkehr zu beachten?
A | Der Ausbildungsfunkbetrieb darf nur im Berechtigungsumfang der Rufzeichenzuteilung durchgeführt werden.
B | Der Ausbildungsfunkverkehr darf nicht in der Betriebsart A1A (Morsen) durchgeführt werden.
C | Der Ausbildungsfunkverkehr darf nur mit einer maximalen Strahlungsleistung von 10 Watt EIRP durchgeführt werden.
D | Der Ausbildungsfunkverkehr darf nur an einer Klubstation durchgeführt werden.
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch
VD304 | Wann ist mit dem Entzug eines Ausbildungsrufzeichens zu rechnen?
A | Wenn der Ausbildungsfunkverkehr mobil durchgeführt wird.
B | Wenn durch den Ausbildungsfunkverkehr BCI und TVI verursacht wird.
C | Wenn das Ausbildungsrufzeichen fortgesetzt in Abwesenheit des Ausbilders benutzt wird.
D | Wenn es zu Störungen von Amateurfunk-Kontesten kommt.
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch

## Slide 19: Prüfungsfragen
VD305 | Nicht-Funkamateure dürfen am Ausbildungsfunkbetrieb …
A | nur an Klubstationen unter Aufsicht eines Funkamateurs teilnehmen.
B | nur unter unmittelbarer Anleitung und Aufsicht eines Funkamateurs mit zugeteiltem Ausbildungsrufzeichen teilnehmen.
C | ohne besondere Auflagen teilnehmen.
D | jederzeit unter Verwendung des persönlichen Rufzeichens des ausbildenden Funkamateurs teilnehmen.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch
VD306 | Beim Ausbildungsfunkbetrieb sind ...
A | vom Ausbilder Angaben über die Teilnehmer an die Bundesnetzagentur zu senden.
B | Funkamateure der Klasse E als Ausbilder nicht zugelassen.
C | vom Ausbilder Aufzeichnungen über die Sendetätigkeit und die Teilnehmer am Ausbildungsfunkbetrieb zu führen.
D | von dem Auszubildenden Angaben über den Funkbetrieb schriftlich festzuhalten.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig

## Slide 20: Prüfungsfragen
VD307 | Kann der Inhaber einer Amateurfunkzulassung der Klasse E ein Ausbildungsrufzeichen zugeteilt bekommen?
A | Ja, er darf jedoch nur im Rahmen der Klasse E ausbilden.
B | Nein, die Klasse E ist nur als Einstiegsklasse vorgesehen und darf daher nicht ausbilden.
C | Nein, Ausbildungsrufzeichen werden nur Inhabern der höchsten Amateurfunk-Zeugnisklasse zugeteilt.
D | Ja, er darf die Ausbildung aber nur in Anwesenheit eines Zulassungsinhabers mit Klasse A durchführen.
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch
VD308 | Wird das Ausbildungsrufzeichen auf unbegrenzte Zeit erteilt?
A | Nein, es ist auf 2 Jahre befristet.
B | Nein, es ist nach einem Jahr neu zu beantragen.
C | Nein, es verfällt, wenn es ein Jahr nicht benutzt wurde.
D | Ja, bis auf Ausnahmen wird es in der Regel unbefristet erteilt.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig

## Slide 21: Prüfungsfragen
VD309 | Welche der nachfolgenden Tätigkeiten fällt nicht unter die Ziel- und Zweckbestimmung des Ausbildungsfunkbetriebs?
A | Die praktische Vorbereitung auf das Ablegen der fachlichen Prüfung für Funkamateure der Klasse E.
B | Das alleinige Vorführen von Amateurfunkverkehr.
C | Die praktische Vorbereitung auf das Ablegen der fachlichen Prüfung für Funkamateure der Klasse A.
D | Personen, die nicht Inhaber eines entsprechenden Amateurfunkzeugnisses sind, können unter festgelegten Voraussetzungen am Amateurfunkdienst teilnehmen.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch
VD223 | Werden von der Bundesnetzagentur Ausbildungsrufzeichen für Klubstationen vergeben?
A | Nein.
B | Ja, aber nur auf Antrag des verantwortlichen Funkamateurs.
C | Ja.
D | Ausbildungsrufzeichen für Klubstationen werden in besonders begründeten Fällen vergeben.
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch

## Slide 22: Relaisfunkstellen
Eine Relaisfunkstelle „vermittelt“ zwischen zwei (oder mehr) Stationen, die aufgrund der Technologie und Topologie nicht oder nur sehr schlecht miteinander Verbindung aufnehmen können.
Dazu strahlt eine Relaisfunkstelle das Signal, das sie auf einer Frequenz empfangen hat, auf einer anderen wieder ab.
Die entsprechende Technik und auch die zu verwendende Betriebstechnik wird in einem späteren Kurs erläutert.
Hier geht es zunächst einmal um die Relaisfunkstelle als Funkstelle und welche besonderen Vorschriften für solch eine Anlage gelten.
Das Besondere an dieser Funkstelle ist – gegenüber den vorherigen – dass es hier am Ort des Senders keinen Bediener gibt, die Station arbeitet also gewissermaßen automatisch, sie kann – ja sie muss sogar – fernbedient werden können.

## Slide 23: Prüfungsfragen
VD502 | Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist gemäß AFuV richtig wiedergegeben?
A | Eine „Relaisfunkstelle“ ist eine fernbediente Amateurfunkstelle (auch in Satelliten), die empfangene Amateurfunkaussendungen, Teile davon oder sonstige eingespeiste oder eingespeicherte Signale fern ausgelöst aussendet und dabei zur Erhöhung der Erreichbarkeit von Amateurfunkstellen dient.
B | Eine „fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle“ ist eine besetzt betriebene Amateurfunkstelle, die fernbedient oder selbsttätig Aussendungen erzeugt (z.B. Amateurfunkstellen mit digitalen Betriebsarten).
C | Eine „Relaisfunkstelle“ ist eine automatisch arbeitende Amateurfunk-Sende-Anlage (auch in Satelliten), die Amateurfunkaussendungen, Teile davon oder sonstige eingespeiste oder eingespeicherte Signale automatisch aussendet
D | Eine „Funkbake ist eine fernbediente Amateurfunkstelle (auch in Satelliten), die ferngesteuert Aussendungen zur Feldstärkebeobachtung oder zu Empfangsversuchen erzeugt.
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch
VD506 | Wie hoch ist die maximal zulässige Strahlungsleistung einer Relaisfunkstelle oberhalb 30 MHz?
A | 15 Watt Senderausgangsleistung
B | 750 Watt Senderausgangsleistung bis 23 cm und 75 Watt auf den Bändern darüber.
C | kleiner 10 Watt EIRP
D | 15 Watt ERP
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig

## Slide 24: Prüfungsfragen
VD504 | Was ist notwendig, damit ein Funkamateur eine Amateurfunkstelle als Relaisfunkstelle oder Funkbake betreiben darf?
A | Die Meldung des Standortes bei der Bundesnetzagentur, sofern die Relaisfunkstelle oder Funkbake nicht an einem bereits gemeldeten Standort betrieben wird.
B | Eine Rufzeichenzuteilung für den Betrieb einer fernbedienten oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle.
C | Für den Betrieb einer Relaisfunkstelle oder Funkbake ist der mindestens 2jährige Besitz einer gültigen Amateurfunkzulassung erforderlich.
D | Der Betrieb sowie die technischen Parameter müssen der Bundesnetzagentur vor der Betriebsaufnahme schriftlich mitgeteilt werden.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch
VD507 | Was gilt gemäß AFuV bei Relaisfunkstellen?
A | Ein vorgeschriebenes Mindestalter des Rufzeicheninhabers.
B | Das Rufzeichen der Relaisfunkstelle muss nach einer mehr als 10-minütigen Sendepause wiederholt werden.
C | Der Inhaber der Rufzeichenzuteilung muss sicherstellen, dass die Relaisfunkstelle jederzeit abgeschaltet werden kann.
D | Ein durchlaufender Betrieb des Senders länger als 10 Minuten ist nicht zulässig.
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch

## Slide 25: Prüfungsfragen
VD508 | Was gilt gemäß AFuV bei Relaisfunkstellen und Funkbaken?
A | Ein vorgeschriebenes Mindestalter des Rufzeicheninhabers.
B | Das Rufzeichen der Relaisfunkstelle muss nach einer mehr als 10-minütigen Sendepause wiederholt werden.
C | Ein durchlaufender Betrieb des Senders länger als zehn Minuten ist nicht zulässig.
D | Relaisfunkstellen und Funkbaken dürfen nur auf den in der Rufzeichenzuteilung für sie ausgewiesenen Frequenzen betrieben werden.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig
VD511 | Welcher Fall ist als störungsfreier Betrieb einer Relaisfunkstelle im Sinne des § 13 Abs. 4 AFuV anzusehen?
A | Die Benutzung einer Relaisfunkstelle mit falscher Rufzeichenklasse.
B | Mutwillige Störungen oder unberechtigte Aussendungen.
C | Die Verbreitung von Inhalten, die gegen AFuG, AFuV oder gegen allgemeines Recht verstoßen.
D | Lang andauernder Funkverkehr.
Falsch
Falsch
Falsch
Richtig

## Slide 26: Funkbaken
Funkbaken (kurz: „Baken“) sind Sender, die zur Feldstärkebeobachtung Signale aussenden, ähnlich einem Leuchtturm, der Lichtsignale sendet. Dabei ist kein Funkamateur am Ort der Aussendung anwesend, die Bake ist automatisch arbeitend. Neben einigen Baken im Kurzwellenbereich arbeiten viele Baken im VHF-UHF-Bereich.
Baken im VHF/UHF-Bereich
Um die Ausbreitungsbedingungen jederzeit feststellen zu können, haben Funkamateure europaweit verteilt Sender aufgebaut, die ständig eine Kennung ausgeben. Diese Sender nennt man Baken. Die Kennung besteht mindestens aus dem Rufzeichen der Bake und dem Standortkenner (Locator). Manche Baken senden noch zusätzliche Informationen zum Beispiel über besondere Ausbreitungsbedingen oder Aurorawarnungen.
Die Region 1 hat den Baken folgende Frequenzbereiche zugeordnet:
•VHF: 144,400 144,490 MHz
•UHF: 432,800 432,990 MHz
Selbstverständlich darf in diesen Bereichen nicht gesendet werden, damit der Bakenempfang nicht gestört wird. Das Betreiben einer Bake muss angemeldet werden.

## Slide 27: Prüfungsfrage
VD505 | Was ist notwendig, damit ein Funkamateur eine Rufzeichenzuteilung für den Betrieb einer fernbedienten oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle erhalten kann?
A | Eine HAREC-Bescheinigung, ein schriftlicher Antrag mit einer Befürwortung durch eine Amateurfunkvereinigung und ein Mindestalter von 13 Jahren.
B | Eine Amateurfunkzulassung, ein entsprechender Antrag und eine standortbezogene Verträglichkeitsuntersuchung für die beabsichtigten Betriebsfrequenzen.
C | Eine Überprüfung der eingesetzten Geräte und Einrichtungen durch die Bundesnetzagentur und eine Rufzeichenzuteilung nach § 14 der AFuV.
D | Eine Überprüfung der eingesetzten Geräte und Einrichtungen durch Beauftragte der Amateurfunkverbände und die Vorlage des Prüfungsergebnisses bei der Bundesnetzagentur.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch

## Slide 28: Prüfungsfrage
VD501 | Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist gemäß AFuV richtig wiedergegeben?
A | Eine „fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle“ ist eine unbesetzt betriebene Amateurfunkstelle, die fernbedient oder selbsttätig Aussendungen erzeugt (Relaisfunkstellen, Digipeater, Funkbaken usw.).
B | Eine „fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle“ ist eine besetzt betriebene Amateurfunkstelle, die fernbedient oder selbsttätig Aus-sendungen erzeugt (z.B. Amateurfunkstellen mit digitalen Betriebsarten).
C | Eine „Relaisfunkstelle“ ist eine automatisch arbeitende Amateurfunk-Sende-Anlage (auch in Satelliten), die Amateurfunkaussendungen, Teile davon oder sonstige eingespeiste oder eingespeicherte Signale automatisch aussendet
D | Eine „Funkbake“ ist eine fernbediente Amateurfunkstelle (auch in Satelliten), die ferngesteuert Aussendungen zur Feldstärkebeobachtung oder zu Empfangsversuchen erzeugt.
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch

## Slide 29: Prüfungsfrage
VD503 | Welche der folgenden Begriffsbestimmungen ist gemäß AFuV richtig wiedergegeben?
A | Eine „Funkbake“ ist eine automatisch arbeitende Amateurfunk-Sendeanlage (auch in Satelliten), die selbsttätig Aussendungen zur Feldstärkebeobachtung oder zu Empfangsversuchen erzeugt.
B | Eine „fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle“ ist eine besetzt betriebene Amateurfunkstelle, die fernbedient oder selbsttätig Aussendungen erzeugt (z.B. Amateurfunkstellen mit digitalen Betriebsarten).
C | Eine „Funkbake“ ist eine fernbediente Amateurfunkstelle (auch in Satelliten), die ferngesteuert Aussendungen zur Feldstärkebeobachtung oder zu Empfangsversuchen erzeugt.
D | Eine „Relaisfunkstelle“ ist eine automatisch arbeitende Amateurfunk-Sende-Anlage (auch in Satelliten), die Amateurfunkaussendungen, Teile davon oder sonstige eingespeiste oder eingespeicherte Signale automatisch aussendet
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch

## Slide 30: Prüfungsfrage
BE403 | Geben Sie die richtige Weiterführung an! Eine Amateurfunkbake ist eine Amateurfunkstelle ...
A | die mit einer entsprechenden Sonderzulassung der zuständigen Behörde an mehreren Standorten auf verschiedenen Frequenzen betrieben werden kann.
B | bei der mit besonderer Zulassung auf einer festen Frequenz an einem festgelegten Standort ein Amateurfunksender betrieben wird.
C | die auf einer festen Frequenz arbeitet. Der Standort der Funkanlage kann je nach Notwendigkeit verändert werden.
D | die mit geringer Sendeleistung auf einer festen Frequenz nur in den Nachtstunden zur Feststellung der Bandbelegung betrieben wird.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch

## Slide 31: IARU-Bakensystem
Die International Amateur Radio Union (IARU) betreibt ein weltweites Bakensendersystem im Kurzwellenbereich. Das Projekt umfasst 18 Stationen, die in Intervallen von drei Minuten auf den Frequenzen 14100, 18110, 21150, 24930 und 28200 kHz senden.
Die Sendung beginnt jeweils mit dem Rufzeichen, gefolgt von vier Dauerstrichen, wobei die Senderleistung im Sekundentakt von 100 auf 10, dann auf 1 und zuletzt auf 0,1 Watt reduziert wird. Dadurch ist jederzeit eine Beurteilung der weltweiten Ausbreitungs-bedingungen möglich.
In oben stehender Tabelle sind die 18 Stationen mit dem Sendeplan für die drei Minuten aufgeführt. Der Sendeplan ist folgendermaßen zu lesen. Alle drei Minuten startet 4U1UN auf 14100 kHz. Nach 10 Sekunden (00:10) wechselt 4U1UN auf 18110 kHz und es kommt VE8AT auf die Frequenz, auf der zuvor 4U1UN gesendet hat und so weiter. Ein Durchgang auf einer Frequenz wiederholt sich also alle 3 Minuten.

## Slide 32: Prüfungsfrage
BE409 | Weshalb sind die Frequenzen 14099-14101, 18109-18111, 21149-21151, 24929-24931 und 28190-28225 kHz freizuhalten?
A | Diese Frequenzen sind nach der IARUEmpfehlung besonders für DX-Verkehr vorgesehen und sollen möglichst für Funkverkehr bei "DX-Expeditionen" genutzt werden.
B | Diese Frequenzbereiche sind nach der IARU-Empfehlung für Packet Radio vorgesehen und sollen für die Beobachtung dieser Sendungen freigehalten werden.
C | Diese Frequenzen sind nach der IARU-Empfehlung für das Internationale Bakenprojekt (IBP) vorgesehen und sind für die Beobachtung der Ausbreitungsbedingungen anhand von Bakensignalen freizuhalten.
D | Diese Frequenzbereiche sind nach Empfehlung der Radio Regulations (VO Funk) für besondere Amateurfunk-Zeitzeichen- und Normalfrequenzaussendungen vorgesehen und sollen möglichst freigehalten werden.
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch

## Slide 33: Besondere Amateurfunkstellen
Die Bundesnetzagentur nennt sie „Amateurfunkstation nach § 16 Abs.2 der AFuV“. Diesen Begriff sollten Sie sich für die Prüfung gut merken. Er steht für diese Amateurfunkstationen für besondere experimentelle Zwecke. Bei diesen Funkstellen sind Ausnahmen von den technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen der AFuV möglich.
Für solche Stationen werden spezielle Rufzeichen mit dem Muster DA5xx oder DA5xxx vergeben (x=jeder Buchstabe „A“ bis „Z“)
Ortsfeste deutsche Amateurfunkstellen können sich auch außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik befinden. Beispiele sind hier:
Forschungsstationen in Polargebieten (z.B. Neumayer-Station)
Satelliten im Orbit
Für solche Stationen werden spezielle Rufzeichen mit dem Muster DPnxx oder DPnxxx vergeben. (n=jede Ziffer „0“ bis „9“)
Achtung: Rufzeichen mit nur einem Buchstaben im Suffix (z.B. DP1T) sind Kurzzeitrufzeichen, keine extraterritorialen.

## Slide 34: Prüfungsfragen
VD127 | Für welche Zwecke sind Zuteilungen mit Ausnahmen von den tech-nischen und betrieblichen Rahmenbedingungen der AFuV möglich?
A | Für besondere experimentelle und technisch- wissenschaftliche Studien mit einer Amateurfunkstelle.
B | Für Übungen zur Abwicklung des Funkverkehrs in Not- und Katastrophenfällen.
C | Für Abgleicharbeiten und Messungen an Sendern ohne Abschlusswiderstand.
D | Für die Nutzung zusätzlicher Frequenzbereiche, die nicht im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst ausgewiesen sind.
Falsch
Richtig
Falsch
Falsch
VD128 | Rufzeichenzuteilungen für besondere experimentelle und technisch- wissenschaftliche Studien gemäß § 16 Abs. 2 der AFuV sind Zuteilungen, …
A | Die Ausnahmen vom Rufzeichenplan zulassen
B | Die Ausnahmen im Ausbildungsbetrieb zulassen
C | die Ausnahmen von den technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen der AFuV zulassen.
D | Die Ausnahmen zur Nutzung von gewerblich-wirtschaftlichen Zwecken zulassen
Falsch
Falsch
Richtig
Falsch

## Slide 35: Prüfungsfragen
BD102 | Was erkennen Sie aus dem Rufzeichen DA5UXX?
A | Es handelt sich um eine Versuchsfunkstelle, die zur Erprobung technischer oder wissenschaftlicher Entwicklungen betrieben wird.
B | Es handelt sich um eine Amateurfunkstelle, die für besondere experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien betrieben wird.
C | Es handelt sich um ein Klasse-A-Klubstationsrufzeichen von Funkamateuren, die Angehörige der Gaststreitkräfte in Deutschland sind.
D | Es handelt sich um eine Kurzzeitzuteilung für einen ausländischen Funkamateur, der eine Amateurfunkprüfungsbescheinigung, aber kein individuelles Rufzeichen hat.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch
BD104 | Was erkennen Sie aus dem Rufzeichen DPØXX?
A | Es handelt sich um eine Amateurfunkstelle der Klasse A oder E, die ohne Anzeige nach BEMFV betrieben werden darf.
B | Es handelt sich um eine besondere exterritoriale Funkstelle des Amateurfunkdienstes oder des Amateurfunkdienstes über Satelliten.
C | Es handelt sich um ein Klubstationsrufzeichen von Funkamateuren, die Angehörige der Gaststreitkräfte in Deutschland sind.
D | Es handelt sich um ein Ausbildungsrufzeichen der Klasse A für Angehörige der Gaststreitkräfte in Deutschland.
Richtig
Falsch
Falsch
Falsch

## Slide 36: Kurze Pause, dann Technik.
Fragen ?